## Slide 1: 数据表示及检错纠错
2019年秋
计算机组成原理

## Slide 2: 内容概要
数据表示的需求
逻辑型数据表示
字符的表示
整数与浮点数
检错纠错码

## Slide 3: 计算机是什么
一种高速运行的电子设备
用于进行数据的计算
可接受输入信息
根据用户要求对信息进行加工
输出结果
A calculating machine, esp. an automatic electronic device for performing mathematic or logical operations; freq. with defining word prefixed, as analogue, digital, electronic computer.
–Oxford English Dictionary

## Slide 4: 计算机程序
Computer programs(also software programs, or just programs) are instructionsfor a computer. A computer requires programs to function, and a computer program does nothing unless its instructions are executed by a central processor. Computer programs are either executableprograms or the source codefrom which executable programs are derived (e.g., compiled).
程序员和计算机进行交互的语言
计算机程序分类
  高级语言
  汇编语言
  机器语言

## Slide 5: 计算机运行机制
Datapath: 完成算术和逻辑运算，通常包括其中的寄存器。
Control: CPU的组成部分，它根据程序指令来指挥datapath，memory以及I/O运行，共同完成程序功能。
Memory: 存放运行时程序及其所需要的数据的场所。
Input: 信息进入计算机的设备，如键盘、鼠标等。
Output: 将计算结果展示给用户的设备，如显示器、磁盘、打印机、喇叭等。
Datapath
Control
Memory
Input
Output

## Slide 6: 程序设计举例
WRITESERIAL:
lui t1, %hi(SerialStat)
.TESTW:
lb t0, %lo(SerialStat)(t1)
andi t0, t0, 0x0001
bne t0, zero, .WSERIAL
nop
j .TESTW
nop
.WSERIAL:
lui t1, %hi(SerialData)
sb a0, %lo(SerialData)(t1)
jr ra
nop
READSerial:
lui t1, %hi(SerialStat)
.TESTR
lb t0, %lo(SerialStat)(t1)
andi t0, t0, 0x0002
bne t0, zero, .RSERIAL
nop
j.TESTR
nop
.RSERIAL
lui t1, %hi(SerialData)
lb v0, %lo(SerialData)(t1)
jr ra
nop

## Slide 7: 数据的编码与表示
需要在计算机中表示的对象
  程序、整数、浮点数、字符（串）、逻辑值
  通过编码表示
表示方式
  用数字电路的两个状态表示，存放在机器字中
  由上一层的抽象计算机来识别不同的内容
编码原则
  少量简单的基本符号
  一定的规则
  表示大量复杂的信息
  计算性能/存储空间

## Slide 8: 编码表示
基本元素
  0、1两个基本符号
字符
  26字符5位
  大/小写+其它符号7bits
  世界上其它语言的文字16bits（Unicode）
无符号整数（0，1，…，2n-1）
逻辑值
  0false, 1true
颜色
位置/地址/指令
但是：n位只能代表2n个不同的对象
理解对象表示以及在对象上的允许的操作

## Slide 9: 逻辑型数据
逻辑性数据
  True，真
  False，假
数据表示
  1
  0
数据运算
  与运算
  或运算
  非运算
  异或运算

## Slide 10: 字符型数据
重要的人机界面
  由符号组成
  为每个符号进行编码、由输入/输出设备进行转换
  一般以字符串的形式在计算机存储器中存放
字符集编码标准
  主机和设备、主机之间进行信息交换的基础
    ASCII
    UNICODE
    UTF-8

## Slide 11: ASCII字符编码
American Standard Code for Information Interchange
采用7位二进制编码，占用一个字节
表示128个西文字符

## Slide 12: ASCII码字符集

## Slide 13: UNICODE编码
使用16位表示一个字符，可以表示65536个字符
将整个编码空间划分为块，每块为16的整倍数，按块进行分配
保留6400个码点供本地化使用
依然无法覆盖所有字符

## Slide 14: UTF-8编码
字符位数 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6
7 | 0ddddddd |  |  |  |  | 
11 | 110ddddd | 10dddddd |  |  |  | 
16 | 1110dddd | 10dddddd | 10dddddd |  |  | 
21 | 11110ddd | 10dddddd | 10dddddd | 10dddddd |  | 
26 | 111110dd | 10dddddd | 10dddddd | 10dddddd | 10dddddd | 
31 | 1111110d | 10dddddd | 10dddddd | 10dddddd | 10dddddd | 10dddddd
变长字符编码，提高存储空间利用率
字符长度由首字节确定
字符首字节外，均以“10”开始，可自同步
可扩展性强
成为互联网上占统治地位的字符集

## Slide 15: 数值型数据表示
定点数
  小数点位置固定
  整数
  定点小数
浮点数
  小数点位置浮动

## Slide 16: 数值范围和数据精度
数值范围
  数值范围是指一种类型的数据所能表示的最大值和最小值
数据精度
  通常指实数所能给出的有效数字位数；对浮点数来说，精度不够会造成误差，误差大量积累会出问题
机内处理
  数值范围和数据精度概念不同。在计算机中，它们的值与用多少个二进制位表示某种类型的数据，以及怎么对这些位进行编码有关

## Slide 17: 整数
原码，反码，补码
符号扩展
大端，小端
加法，减法，乘法，除法

## Slide 18: 原码，反码，补码表示小结
正数的原码、反码、补码表示均相同，
符号位为0，数值位同数的真值。
零的原码和反码均有2个编码，补码只1个码
负数的原码、反码、补码表示均不同，
  符号位为1，数值位：原码为数的绝对值
  反码为每一位均取反码
  补码为反码再在最低位+1
由[X]补求[-X]补：每一位取反后再在最低位+1

## Slide 19: 浮点数
单精度，双精度
规格化数，非规格化数，0，无穷，NaN
+
−
0
+Denorm
+Normalized
−Denorm
−Normalized
+0
NaN
NaN
s | exp | frac
1 | 8-bits | 23-bits
s | exp | frac
1 | 11-bits | 52-bits
(–1)s M 2E
v = (–1)s M 2E
E = Exp – Bias
M = 1.frac
v = (–1)s M 2E
E = 1 – Bias
M = 0.frac
Bias = 2k-1 - 1

## Slide 20: 浮点数算数运算
浮点数加减法运算
X=Mx×2Ex , Y=MY×2Ey
（1）对阶操作，求阶差：𝞓E=EX -EY，
使阶码小的数的尾数右移|𝞓E |位
其阶码取大的阶码值；
（2）尾数加减
（3）规格化处理
（4）舍入操作，可能带来又一次规格化
（5）判结果的正确性，即检查阶码上下溢出

## Slide 21: 浮点数加运算举例
X=2+010×0.1101111，Y=2+100×(-0.1010110)
写出X、Y的正确的浮点数表示：
阶码用4 位移码 尾数用8 位原码
（含符号位） （含符号位）
[X]浮= 0 1 010 1101111
[Y]浮= 1 1 100 1010110
为运算方便，尾数的符号位写在数值位之前：
[X]浮= 1 010 0 1101111
[Y]浮= 1 100 1 1010110

## Slide 22: 浮点数加运算举例
X=2+010×0.1101100，Y=2+100×(-0.1010110)
（1）计算阶差（移码计算）：
𝞓E=EX -EY= EX +(-EY)= 1 010 + 0 100 = 0 110
注意：阶码计算结果的符号位在此变了一次反，为-2 的移码，是X的阶码值小，使其取Y 的阶码值1100 (即+4);因此，相应地修改[MX]原=0 001101100（即右移2 位）（右移出的00被保存到保护位中）
（2）尾数求和：此处是原码加法，符号不相同，绝对值大的减小的，结果符号取决于绝对值大的数

## Slide 23: 浮点数加运算举例
（3）规格化处理：
相加结果,数值的最高位为0,应执行1 次左移操作,
故得[MX+Y]原= 1 1110110, 阶码减1得1 011 (为+3)
（4）舍入处理: 舍入位是0，按0舍1入规则，得到最终结果：1 1110110
（5）检查溢出否：和的阶码为1011，不溢出
计算后的[X＋Y]浮= 1 1011 1110110
即数的实际值为：23×(-0.1110110)

## Slide 24: 浮点数乘除法
算法：
阶码加减：乘法：Ex+Ey，除法Ex-Ey
对尾数进行乘除法，求得结果
规格化
舍入，可能再次进行规格化
进行溢出检查（阶码）

## Slide 25: 浮点数运算
浮点数的加减法
  移码的减法运算
  无符号数运算
浮点数的乘除法
  移码的加减运算（注意溢出）
浮点数尾数运算
  原码运算

## Slide 26: 浮点运算的特点
浮点数的加法不满足结合律
  x = –1.5 x 1038, y = 1.5 x 1038, and z = 1.0
  x + (y + z) = –1.5x1038+ (1.5x1038+ 1.0)= –1.5x1038+ (1.5x1038) = 0.0
  (x + y) + z= (–1.5x1038+ 1.5x1038) + 1.0= (0.0) + 1.0 = 1.0
浮点数加法不可结合
浮点数的相等比较：小心！只是近似
for(i=0;i!=10;i+=0.1)

## Slide 27: 浮点运算部件
M
E
S
M
E
S
小
ALU
大
ALU
控制
右移
左移或右移
舍入部件
阶码差
加
1
或减
1
M
E
S
1
1
1
0
0
0

## Slide 28: 浮点运算器举例-Intel 80287
数据
浮点运算部件以协处理器方式和CPU 连接，有独立的控制逻辑；
8个 80位 浮点数寄存器，精度更高，采用堆栈结构并进行了扩展；
支持 3大类共 7 种数据，支持约 60 条指令；
在后来的奔腾机中有重大改进。

## Slide 29: Pentium结构简图
指令缓存
(8KB)
预取缓冲器
整型寄存器组
数据缓存
(8KB)
整型ALU
整型ALU
指令分支预测
浮点算数逻辑部件
浮点寄存器组
乘法器
加法器
触发器
64位总线接口
256位
32位
32位
U流水线
V流水线
32位
32位
32位
64位
64位

## Slide 30: 现代处理器对浮点数运算的支持
Intel设计了独立于8086和8088处理器外的8087数学辅助处理器
Intel在80486DX处理器核心内首次集成了浮点运算单元
在现代处理器中，浮点计算功能会通过SIMD（Single Instruction Multiple Data，单指令多数据流）的技术实现并行计算能力
MMX，SSE1~4，AVX1~2~512，FMA

## Slide 31: 现代的高速浮点计算单元
GPGPU, General Purpose Graphic Processing Unit
CUDA
OpenCL
CPU中的浮点运算单元是为了更高精度浮点运算设计的。Intel-AVX指令集处理512位扩展数据
GPU中的处理器都是为高度并行计算而设计的，在Nvidia以及AMD图形处理器上支持的数据精度大多是单精度和双精度浮点计算（FP32和FP64），甚至随着机器学习，深度学习，神经网络的流行，最新的图形处理器甚至支持了半精度浮点运算（FP16）。

## Slide 32: 检错纠错码
数据或编码在存储、传输等过程中可能出错
如何判断已经出错
  比较：与所有正确的编码进行比较
  特征：检验是否存在某些特征（预先放置到编码中）
发现错误之后能否自动纠正？
计算机种的数据如何进行检错？
纠错？

## Slide 33: 检错纠错码
使编码具有某种特征，通过检查这种特征是否存在来判断编码是否正确
出错时，如果还能支出是哪位出错，则可以纠正错误
  编码
  检查
  出错后纠正

## Slide 34: 码距
码距（最小码距）的概念：是指任意两个合法吗之间至少有几个二进制位不相同。
  仅有一位不同的编码是无纠错能力的。例如用4位二进制表示16种状态，则16种编码都用到了，此时码距为1。任意一个编码状态的四位码中的一位或者几位出错，都会变成另外一个合法码。这种编码没有检错能力。
  若用4个二进制位表示8种合法的状态，就可以只使用其中的8个编码来表示，另外8个为非法编码。合法的码距为2。任何一位出错后都会成为非法码，有检测一位出错的能力
合理增大码距，能提高发现错误的能力，但表示一定数量的合法码所使用的二进制位数要变多，增加了电子线路的复杂性和数据存储、数据传送的数量。

## Slide 35: 常用检错纠错码
数据编码 数据传输  数据译码
奇偶校验码：并行数据传输
海明校验码：并行数据传输
循环冗余校验码：串行数据传输

## Slide 36: 奇偶校验码
奇校验，偶校验
用于并行码检错
原理：在k 位数据码之外增加1 位校验位，
使K+1 位码字中取值为1 的位数总保持
为偶数（偶校验）或奇数（奇校验）。
有效数字：0001
有效数字：0101

## Slide 37: 奇偶校验的实现电路

## Slide 38: 海明校验码
用于多位并行数据检错纠错处理
实现：为k个数据位设立r个校验位，使k+r位的码子同时具有这样两个特性
  能发现并改正k+r位中任何一位出错
  能发现k+r位中任何二位同时出错，但已无法改正
k与r之间应该满足什么样的关系？

## Slide 39: 海明码的编码方法
合理的使用k位数据形成r个校验位的值，即保证用k个数据中不同的数据位组合来形成每个校验位的值，使任何一个数据位出错时，将影响r个校验位中不同的校验位组合起变化。这样一来，就可以通过检查哪种校验位组合起了变化，来推断是那个数据位错误造成的，对该位求反则实现纠错
有的时候两位出错与某种情况的一位出错对校验位组合的影响相同，必须加以区分与解决
位数r和k的关系：2r≥k+r+1，即用2r个编码分别表示k个数据位，r个校验位中哪一位出错，都不错
2r-1 ≥k+4，用r-1位校验码为出错位编码，再单独设一位用以区分1位还是2位同时出错，更实用

## Slide 40: 海明码的实现

## Slide 41: 海明码的实现方案
如何分配不同的数据位组合来形成每个校验位的值
P1 P2 D1 P3 D2 D3 P4
1 2 3 4 5 6 编码方案
（一）准备工作：
(1) 从1~6按次序排列数据位、校验位，
(2) 将校验位P1、P2、P3依次安排在2的幂次方位。
(3) P4为总校验位，暂不考虑。

## Slide 42: 海明码的实现方案
如何分配不同的数据位组合来形成每个校验位的值
P1 P2 D1 P3 D2 D3 P4
1 2 3 4 5 6 编码方案
（二）为各校验位分配数据位组合：
(1) 看数据位的编号分别为3、5、6，它们是校验位编号的组合：
3=1+2、5= 1+4、6= 2+4
(2) 1出现在3和5中，则P1负责对D1和D2进行校验。
(3) 2出现在3和6中，则P2负责对D1和D3进行校验。
(4) 4出现在5和6中，则P3负责对D2和D3进行校验。

## Slide 43: 海明码的实现方案
如何分配不同的数据位组合来形成每个校验位的值
P1 P2 D1 P3 D2 D3 P4
1 2 3 4 5 6 编码方案
（三）写出各校验位的编码逻辑表达式：
(1) 结果是:
P1 = D2 ⊕D1；P2 = D3 ⊕ D1；P3 = D3 ⊕ D2
(2) 用其他各校验位及各数据位进行异或运算求校验位P4 的值，用于区分无错、奇数位错、偶数位错3 种情况
总校验位P4 = P3 ⊕ P2 ⊕ P1 ⊕ D3 ⊕ D2 ⊕ D1

## Slide 44: 海明码的译码方案
译码方案是：
对接收到数据位再次编码，用得到的结果和传送过来的校验位的值相比较，结果分别用S4~S1 表示，二者相同表明无错，不同是有1 位错了。
排查是哪一位错了，看S4~S1 这4 位的编码值。

## Slide 45: 海明码的应用实例
如已有数据为110，编码为:P1P2 1 P3 10 P4则有：
P1=0，P2=1 P3=1，P4=0

## Slide 46: 更多的海明码

## Slide 47: 检错纠错码小结
（1）k位码有2K个编码状态，全用于表示合法码，则任何一位出错，均会变成另一个合法码，不具有检错能力
（2）从一个合法码变成另外一个合法码，至少改变几位码的值，称为最小码距（码距），码距和编码方案将决定其检错纠错能力。
  奇偶校验码的码距为2
  海明码的码距为4

## Slide 48: 检错纠错能力
（3）k+1位码，只用其2k个状态，可以使码距为2，如果一个合法码中的一位错了，就称为非法码，通过检查码字的合法性，就得到检错能力，这就是奇偶校验码，只能发现1位错，不具备纠错能力
（4）对于k位数据位，当给出r位校验位时，要发现并改正一位错，须满足如下关系：
  2r≥k+r+1
要发现并改正一位错，也能发现两位错，则应：
  2r-1≥k+4

## Slide 49: 小结
数据表示
  通过二进制编码表示数据
  逻辑型
  字符型
  整数
检错和纠错
  通过冗余的编码，使之满足某些规则，来检查编码在传输中是否发生错误，并进行改正
  检错纠错能力

## Slide 50: 阅读及思考
阅读
思考
  原，反，补码的定义及实现算数运算难易比较
  试证明补码的性质
  试推导海明码校验位r和数据位k的关系
  补码算术运算如何使用硬件来实现？

## Slide 51: 谢谢

## Slide 52: backup

## Slide 53: 有关整数的相关内容

## Slide 54: 整数的二进制表示
二进制的两个状态0和1
n位可得到2n种组合，可表示2n个整数
那么，如何来表示呢？

## Slide 55: 评价标准
无符号数
  表示范围
  直观
  便于算术运算的实现
有符号数
  表示范围
  直观
  正、负数平衡
  便于算术运算的实现

## Slide 56: 进位计数法
进位计数法
  N表示某个数值
  r是这个数制的基
  i表示这些符号排列的位号
  Di是位号为i的位上的一个符号
  ri是位号为i的位上的一个1代表的值
常用的进制
  十进制、二进制、八进制、十六进制

## Slide 57: 数制与进位记数法
二进制
  r=2，基本符号：0 1
八进制
  r=8，基本符号：0 1 2 3 4 5 6 7
十进制
  r=10，基本符号：0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十六进制
  r=16，基本符号：0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
计算机采用二进制

## Slide 58: 数制转换

## Slide 59: 数制转换

## Slide 60: 整数的二进制表示
无符号的整数
  无符号整数每一个1有位权，所有非零位权的和即为最终的数值
有符号的整数
  需要一种机制来表达负数

## Slide 61: 无符号整数
字节
字
无符号整数
无符号长整数
unsigned char, unsigned short, unsigned int, unsigned long
sizeof

## Slide 62: 无符号整数表示范围
sizeof(unsigned int) = 4
sizeof(unsigned long) = 8
最小值：0
  #define UCHAR_MAX 255 /* max value for an unsigned char */
  #define USHRT_MAX 65535 /* max value for an unsigned short */
  #define UINT_MAX 0xffffffff /* max value for an unsigned int */
  #define ULONG_MAX 0xffffffffffffffffUL /* max unsigned long */

## Slide 63: 有符号整数
需要有1位来表示符号
最高位
0表示正数、1表示负数
其他位表示数据

## Slide 64: 有符号整数
主要是负数如何表达
  使用原码表示：最高位是符号位
  使用反码表示：绝对值的每一位取反为负数
  使用补码表示：
    补码快速计算：绝对值各位取反加1，（如何证明？）
  原码和反码中有两个0
  补码中的加法
  [x+y]补=[x]补+[y]补
  [x-y]补=[x+(-y)]补= [x]补+[-y]补
Notes: 作业题：证明一下这一页的三个定理

## Slide 65: 原码，反码，补码
负数表示形式：
原码（Sign Magnitude）：符号位||数的绝对值
反码（One’s Complement）：符号位||数值按位求反
补码（Two’s Complement）：反码的最低位+1

## Slide 66: 整数编码的定义

## Slide 67: 补码的性质
补码与真值的对应
  补码求真值
  真值求补码
    正数的补码是绝对值原码
    负数的补码是绝对值原码按位求反后，再在最低位加1
补码的加法的运算
  加法运算：符号位和数据位同样计算
  [x+y]补=[x]补+[y]补

## Slide 68: 补码的性质
[x]补与[-x]补
  [x]补连同符号位在内，逐位求反，再在最低位加1，即可得[-x]补
  当X>=0时，…
  当X<0时，…
补码减法
  [x-y]补= [x+(-y)]补= [x]补+[-y]补
补码的乘除法

## Slide 69: 补码表示中的符号位扩展
int y = -100; long x = (long) y; 符号位扩展到高位

## Slide 70: 大端机与小端机

## Slide 71: 原码，反码，补码表示小结
正数的原码、反码、补码表示均相同，
符号位为0，数值位同数的真值。
零的原码和反码均有2个编码，补码只1个码
负数的原码、反码、补码表示均不同，
  符号位为1，数值位：原码为数的绝对值
  反码为每一位均取反码
  补码为反码再在最低位+1
由[X]补求[-X]补：每一位取反后再在最低位+1

## Slide 72: 有关浮点数的相关内容

## Slide 73: 实数的表示
实数
  无限，连续，表示不唯一
十进制实数的科学计数法
固定小数点的位置，表示方法唯一
主要包括3个部分
  尾数，阶，根

## Slide 74: 二进制浮点数科学记数法
需要计算机内表示的部分
  尾数
  阶

## Slide 75: 浮点数表示
浮点数是数学中实数的子集合，由一个纯小数乘上一个指数值两部分组成。在计算机内，其纯小数部分被称为浮点数的尾数，对非0 值的浮点数，要求尾数的绝对值必须≥1，称满足这种表示要求的浮点数为规格化表示；
把不满足这一表示要求的尾数，变成满足这一要求的尾数的操作过程，叫作浮点数的规格化处理，通过移位尾数和修改阶码实现。
尾数包括有：符号位+尾数的绝对值
阶码：符号位+阶码的绝对值

## Slide 76: 浮点数的机器表示
尾数：定点小数
阶码：整数
如何表示？
  X = MSESEm...E2E1M-1M-2...M-n
  (n+1)位尾数
  (m+1)位阶码
  表示范围和表示精度？

## Slide 77: IEEE浮点数标准754
浮点数: X = MSESEm...E2E1M-1M-2...M-n
IEEE 标准：阶码用移码, 对规格化数阶码用移127方案
尾数用原码,对规格化数的尾数用隐藏位技术
支持正负无穷大的浮点数和非规格化的浮点数
设置一个非法浮点数编码供编程人员用于排错

## Slide 78: 浮点数的尾数部分
浮点数: X =MSESEm...E2E1M-1M-2...M-n
IEEE 标准：阶码用移码，基为2；
尾数用原码表示
按IEEE的浮点数标准，尾数用规格化原码表示,即符号位Ms用0 表示正，1 表示负，且非0 值尾数数值的最高位必定为1；既然这位必定为1，则在保存浮点数到内存前，通过尾数左移, 强行把该位去掉, 则用同样多的尾数位就能多存一位二进制数，有利于提高数据表示精度，把这种处理方案称作为隐藏位技术。当然，在取回这样的浮点数到运算器执行运算时,必须先恢复该隐藏位。

## Slide 79: 阶码的移码表示法
移码：整数补码+偏移值
  [E]移=E+OFFset -2n<=E<2n
  使浮点数0的机器表示为全0
对移127 的方案，8 位移码表示的机器数是数的真值在数轴上向右平移了127 个位置。

## Slide 80: IEEE 754浮点数标准
规格化形式：+1.xxxxxxxxxx2*2yyyy2
单精度浮点数(32 bits)
S表示符号位
Exponent 表示y，即阶，移127
Significand表示x，即尾数的后部分
可表示的范围：2.0 x 10-38至2.0 x 1038

## Slide 81: IEEE 754浮点数标准
规定对长、短浮点数的尾数使用隐藏位技术，即把规格化非0 值尾数的最高位上的1 经过左移操作后强行去掉，则原来不能表示的更低一位进到最低一位。对单精度浮点数采用隐藏位之后，就使23 位的规格化尾数数值位能给出24 位的精度。
短浮点数采用移127的方案, 阶码值范围: 00000001 ~11111110, 表示-126~+127。还有2 个特定的阶码值:
00000000跟23位的非0 尾数表示非规格化浮点数(隐藏位必定为0)，00000000 跟全0尾数是浮点数0。
11111111跟全0 尾数表示无穷大的浮点数，可正可负，由符号位决定。11111111 跟非全0尾数时属于非法数值。

## Slide 82: IEEE 754浮点数标准
鉴于IEEE754标准对计算机界的重要贡献, 发挥关键作用的数学家Kahan 于1989年被授予图灵奖。
S(1位) | E(8位) | M(23位) | X(共32位)
符号位 | 0 | 0 | 0
符号位 | 0 | 不等于0 | (-1)S·2-126·(0.M) 非规格化
符号位 | 1到254之间 | 不等于0 | (-1)S·2E-127·(1.M) 规格化
符号位 | 255 | 0 | 无穷大
符号位 | 255 | 不等于0 | NaN(非数值)

## Slide 83: 双精度浮点数
C 语言中的double 类型
  尾数：原码
  阶：移1023
十进制的范围扩展到2.0 x 10-308至2.0 x 10308
最主要的好处是精度得到了扩展(52 位)

## Slide 84: IEEE 754浮点数标准（总结）
被几乎所有计算机采纳(自1985年起)
符号位：1表示负数，0表示正数
有效位：
  使用原码表示
  规格化小数中，隐含最高位1
  单精度为：23 位，双精度为52 位
  0 < 有效数< 1
阶：单精度：移127，双精度：移1023
全0用来表示0值
在阶码中保留0给数0

## Slide 85: 特殊的浮点数值

## Slide 86: Not A Number
下列结果是什么: sqrt(-4.0)or 0/0?
  如果无穷大不是错误的话，那以上也不算
  称其为Nota Number (NaN)
  阶= 255, 有效位非0
应用
  NaN可帮助排错
  自包含：op(NaN, X) = NaN

## Slide 87: 上溢和下溢
上溢
  数的绝对值太大（> 2.0x1038）
  阶的值超出8位能表示的范围
下溢
  数的绝对值太小
  >0, < 2.0x10-38
  阶码超出了8位二进制位能表示的范围
如何减少上溢和下溢?
如何提高数据表示的精度?

## Slide 88: 浮点数溢出
可表示的大于0的最小规格化数（隐藏位的值为1）：
正数：0 00000001 00000000000000000000000
可表示的大于0的最小非规格化数（不使用隐藏位技术）：
正数：0 00000000 00000000000000000000001

## Slide 89: 非规格化数
问题：在0周围还有一些空隙没有用来表示浮点数
  最小的正数：a=1.00…002 * 2-126 = 2-126
  次小的正数：b=1.00…012 * 2-126 = 2-126 + 2-149
  a - 0 = 2-126
  b - a = 2-149
解决办法：
  使用非规格化数：没有隐含的前导1
  最小的正数：a = 2-149
  次小的正数：b = 2-148

## Slide 90: 舍入
浮点数的算术运算=> 舍入
类型转换时也需要舍入
  Double  single Precision  integer
向上舍入
  2.001 => 3; -2.001 => -2
向下舍入
  1.999 => 1; -1.999 => -2
截断
  丢弃最后的位（向0舍入）

## Slide 91: 浮点数的二—十进制转换

## Slide 92: 浮点数的十——二进制转换
简单情况：如果除数是2 的整倍数，则比较简单
例如：-0.75的浮点数
-0.75=3/4
-11/1002 = -0.112
规格化为：-1.12 * 2-1
(-1)S * (1+Significand)*2(Exponent -127)
(-1)1 * (1+0.10000000…000)*2(126 -127)

## Slide 93: 浮点数的十——二进制转换
除数不是2的整数倍
  该数无法精确表示
  可能需要多位有效位来保证精度
难点：如何得到有效位？
  循环小数有一个循环体
转换
  求出足够多的有效位.
  根据精度要求（单、双）截断多余的位。
  按标准要求给出符号位、阶和有效位。

## Slide 94: 转换举例
有效位: 101 0101 0101 0101 0101 0101
•符号位: 负=> 1
•阶: 1+ 127 = 12810=1000 00002

## Slide 95: 浮点数算数运算
浮点数加减法运算
X=Mx×2Ex , Y=MY×2Ey
（1）对阶操作，求阶差：𝞓E=EX -EY，
使阶码小的数的尾数右移|𝞓E |位
其阶码取大的阶码值；
（2）尾数加减
（3）规格化处理
（4）舍入操作，可能带来又一次规格化
（5）判结果的正确性，即检查阶码上下溢出

## Slide 96: 浮点数加运算举例
X=2+010×0.1101111，Y=2+100×(-0.1010110)
写出X、Y的正确的浮点数表示：
阶码用4 位移码 尾数用8 位原码
（含符号位） （含符号位）
[X]浮= 0 1 010 1101111
[Y]浮= 1 1 100 1010110
为运算方便，尾数的符号位写在数值位之前：
[X]浮= 1 010 0 1101111
[Y]浮= 1 100 1 1010110

## Slide 97: 浮点数加运算举例
X=2+010×0.1101100，Y=2+100×(-0.1010110)
（1）计算阶差（移码计算）：
𝞓E=EX -EY= EX +(-EY)= 1 010 + 0 100 = 0 110
注意：阶码计算结果的符号位在此变了一次反，为-2 的移码，是X的阶码值小，使其取Y 的阶码值1100 (即+4);因此，相应地修改[MX]原=0 001101100（即右移2 位）（右移出的00被保存到保护位中）
（2）尾数求和：此处是原码加法，符号不相同，绝对值大的减小的，结果符号取决于绝对值大的数

## Slide 98: 浮点数加运算举例
（3）规格化处理：
相加结果,数值的最高位为0,应执行1 次左移操作,
故得[MX+Y]原= 1 1110110, 阶码减1得1 011 (为+3)
（4）舍入处理: 舍入位是0，按0舍1入规则，得到最终结果：1 1110110
（5）检查溢出否：和的阶码为1011，不溢出
计算后的[X＋Y]浮= 1 1011 1110110
即数的实际值为：23×(-0.1110110)

## Slide 99: 浮点数乘除法
算法：
阶码加减：乘法：Ex+Ey，除法Ex-Ey
对尾数进行乘除法，求得结果
规格化
舍入，可能再次进行规格化
进行溢出检查（阶码）

## Slide 100: 浮点数运算
浮点数的加减法
  移码的减法运算
  无符号数运算
浮点数的乘除法
  移码的加减运算（注意溢出）
浮点数尾数运算
  原码运算

## Slide 101: 浮点运算的特点
浮点数的加法不满足结合律
  x = –1.5 x 1038, y = 1.5 x 1038, and z = 1.0
  x + (y + z) = –1.5x1038+ (1.5x1038+ 1.0)= –1.5x1038+ (1.5x1038) = 0.0
  (x + y) + z= (–1.5x1038+ 1.5x1038) + 1.0= (0.0) + 1.0 = 1.0
浮点数加法不可结合
浮点数的相等比较：小心！只是近似
for(i=0;i!=10;i+=0.1)