## Slide 1: 指令格式与数据通路设计
2019年秋
计算机组成原理

## Slide 2: MIPS的指令格式
每一条指令是32位，4个字节（1个字）
指令格式将32位分为不同的“域”，就是不同的部分
定义了三种指令的格式
- R-格式 I-格式 J-格式
31
0

## Slide 3: MIPS的指令格式
R-格式：寄存器指令，指定指令中的3个寄存器
I-格式：指令中包含立即数，lw/sw（offset是立即数），已经beq/bne
  不包含移位指令
J-格式：j以及jal
  不包含jr
6
6
5
5
5
5

## Slide 4: R类型指令
R型指令每个指令字分成6个域：
每个域有自己的名字:
每个域自成一个无符号整数
  5位域的取值范围0-31, 6位域的取值范围0-63
31
0
6
6
5
5
5
5
opcode
funct
rs
rt
rd
shamt
31
0

## Slide 5: R类型指令
opcode (6): 操作码，但未指明确切操作
  R类型指令操作码都为 0b000000
funct (6): 与操作码 opcode一起指定了指令的具体功能
计算一下能够编码多少R类型指令功能？
  opcode 是固定的, 依据 funct: 26 = 64
opcode
funct
rs
rt
rd
shamt
31
0

## Slide 6: R类型指令
rs (5): 第一个操作数 ，(“source register”)
rt (5): 第二个操作数 (second source register – t is the letter after s)
rd (5): 目标寄存器“destination register”
每一个寄存器5位进行编码，可以指定32个寄存器，编码的是寄存器编号
opcode
funct
rs
rt
rd
shamt
31
0

## Slide 7: R类型指令
shamt (5): 指定了移位指令的移位位数
  32位字长移位超过31无意义
  对于其它指令设置为0
移位指令并不需要3个寄存器，因此指令中实际上有一些额外的位并没有被用上
opcode
funct
rs
rt
rd
shamt
31
0

## Slide 8: R类型指令举例
31
0
???
???
???
???
???
???
opcode
funct
rs
rt
rd
shamt
add $t0 $t1 $t2
rd = $t0 = $8 rs = $t1 = $9
rt = $t2 = $10
opcode
0
9
10
8
0x20
0

## Slide 9: R类型机器码
MIPS Instruction: add $8,$9,$10
  Field representation (decimal):
  Field representation (binary):
two
0
0x20
9
10
8
0
31
0
000000
100000
01001
01010
01000
00000
31
0
  hex representation: 0x 012A 4020
  decimal representation: 19,546,144
  机器码

## Slide 10: NOP指令（or NOOP）
sll $0,$0,0
是一条NOP指令
这条指令完成什么功能 0x00000000?
  操作码是0, 所以是一条R类型指令

## Slide 11: I类型指令
对于含有立即数的指令来说，5位或者6位的域能够表达的范围太小
理想来说，MIPS指令最好只有一种格式。但是实际情况下需要折中
在实际中可以依据类似于R指令格式的方式定义新的指令格式
  如果一条指令使用了立即数，这条指令最多使用两个寄存器

## Slide 12: I类型指令
下面是I类型指令的格式：
各个域的名字:
三个域与R类型指令是一样的
  opcode 仍然放置在原来的位置
6
5
5
16
31
0
opcode
rs
rt
immediate
31
0

## Slide 13: I类型指令
opcode (6): 指定操作类型
  所有的I类型指令的opcode都不为0
rs (5): 指定一个寄存器操作数
  Not always used
rt (5): 指定目标寄存器 (“target register”)
opcode
rs
rt
immediate
31
0

## Slide 14: I类型指令
immediate (16): 16位立即数
  所有的计算是用字进行计算，即32位，必须要对立即数进行扩展
  两种扩展类型：符号扩展与0扩展
opcode
rs
rt
immediate
31
0
可以表达出 216 个不同的立即数值
  足够用以表达 lw/sw指令所需的偏移, 以及 slti指令所需要的绝大多数值

## Slide 15: I类型举例
31
0
???
???
???
???
opcode
rs
rt
  addi $21,$22,-50
rt = $21
rs = $22
opcode
8
22
21
immediate
-50

## Slide 16: I类型举例
MIPS Instruction: addi $21,$22,-50
  Field representation (decimal):
  Field representation (binary):
  hex representation: 0x 22D5 FFCE
  decimal representation: 584,449,998
  Called a Machine Language Instruction
two
8
22
21
-50
31
0
001000
10110
10101
1111111111001110
31
0

## Slide 17: 如何处理大的立即数？
如何处理一个字长的立即数？指令字长总共32位
不要修改现有的指令格式，可以增加一条新的指令
Load Upper Immediate (lui)
  lui reg, imm
  将16位的立即数装入到寄存器reg的高16位
  将低16位清零

## Slide 18: 使用lui的例子
可以直接使用这样的指令：addi $t0, $t0, 0xABABCDCD
  这是一条伪指令，R类型显然没这么长立即数
被翻译为如下的指令：
lui $at,0xABAB # upper 16
ori $at,$at,0xCDCD # lower 16
add $t0,$t0,$at # move
Only the assembler gets to use $at

## Slide 19: 分支指令
beq and bne
  需要制定目标地址
  也需要两个寄存器间比较
可以使用I型指令:
opcode
rs
rt
immediate
31
0
opcode 指定 是beq (4) 还是 bne (5)
  rs ， rt 用来指定两个寄存器
  使用 immediate指定地址? (PC相对跳转，循环的跳转一般在一个比较小的范围）

## Slide 20: PC相对跳转寻址
PC-Relative Addressing: 使用立即数作为补码，用作在PC上的偏移
类似于 lw/sw 的基址偏移寻址，源寄存器 为PC
这样可以指定从PC开始的 ± 215的地址范围
opcode
rs
rt
immediate
31
0

## Slide 21: 实际地址范围的计算
实际上MIPS使用的是固定长度的指令字长，内存是地址寻址的
指令是按照字对齐的，指令的地址总是4的倍数（末两位为0）
PC总是指向一个指令地址，就可以做类型指针的操作
在指令地址范围计算的时候，可以指定± 217范围的地址

## Slide 22: 分支的计算
不需要分支
  PC = PC+4
需要进行分支
  PC = (PC+4) + (immediate*4)
Observations:
  immediate 为向前（+），或者向后（-）的指令的数目
  偏移地址总是从 PC+4 开始

## Slide 23: 分支举例
MIPS Code:
  Loop: beq $9,$0,End addu $8,$8,$10 addiu $9,$9,-1 j Loop End: <some instr>
I-Format fields:
  opcode = 4 (look up on Green Sheet)
  rs = 9 (first operand)
  rt = 0 (second operand)
  immediate = ???
Start counting from instruction AFTER the branch
1
2
3
3

## Slide 24: 分支举例
MIPS Code:
  Loop: beq $9,$0,End addu $8,$8,$10 addiu $9,$9,-1 j Loop End:
  Field representation (decimal):
  Field representation (binary):
4
9
0
3
31
0
000100
01001
00000
0000000000000011
31
0

## Slide 25: PC相对寻址的特性
PC相对寻址的情况下，如果整块代码进行移动，则代码中的相对寻址值无需更改，如果只移动其中的几行代码，则相对寻址值可能需要更改
如果需要移动的范围超过表达的指令范围> 215
  可以使用其它的指令
  beq $s0,$0,far bne $s0,$0,next # next instr --> j far next: # next instr

## Slide 26: J类型的指令格式
对于分支指令，一般假设跳转的位置不会太远，所以可以采用PC相对寻址
对于一般的跳转而言（j以及jal），可能需要跳转到代码的任何一个位置
  理想的情况下，可以在指令中指定32位的目标地址
  但是，实际上是办不到这一点的，因为6位的opcode在，不可能再指定32位地址（即使按照字对齐的也不行）

## Slide 27: J类型的指令格式
定义了两个域：
前面为opcode，后面为目标地址:
  opcode 位置和长度和R类型是一样的
  剩下的位被统一使用，以获得更大的目标地址表示空间
6
26
31
0
31
0
opcode
target address

## Slide 28: J类型的指令格式
31
0
6
26
31
0
00
虽然目标地址是26位的，但是指令是以字对齐的，这样会额外多出两位
剩下的4位从当前PC的高4位获得
虽然还是不能够获得完整的32位空间，但是基本上足够了，很少有程序本身有这么大（256MB）
如果还是不够的话，就只能使用jr指令了（R指令格式）

## Slide 29: jr指令
将PC值用某一个寄存器替换，寄存器中包含了32位的值
如何把32位值装入？
  MAL: la $dest label
  TAL: lui / ori
可以到达32位地址空间的任何位置

## Slide 30: J类型指令格式
Jump指令:
  New PC = { (PC+4)[31..28], target address, 0b00 }
Notes:
  { , , } 拼接操作 { 4 bits , 26 bits , 2 bits } = 32 bit address
  数组下标: [31..28] 表示高四位
  在硬件上，实际使用的是 PC+4 而不是 PC

## Slide 31: MIPS指令格式总结
代码与数据一样保存在程序地址空间非常重要，硬件和软件在一定程度上同等处理
MIPS 机器语言指令:
分支使用PC相对寻址
跳转使用绝对地址寻址
opcode
funct
rs
rt
rd
shamt
R:
opcode
rs
rt
immediate
I:
opcode
target address
J:

## Slide 32: 控制器数据通路设计

## Slide 33: MIPS指令—— addu \ subu
addu \ subu
addu rd rs rt
subu rd rs rt
指令功能
R[rd]=R[rs] + R[rt]
R[rd]=R[rs] – R[rt]
执行过程
取指令
分析指令
执行指令
取操作数
运算
结果写回
计算下一条指令的地址

## Slide 34: 数据通路设计1
PC
IM
RF
ALU
Adder
4

## Slide 35: MIPS指令—— ori
ori
ori rt,rs,imm
指令功能
R[rt] = R[rs] OR ZeroExt(imm)

## Slide 36: 数据通路设计1
PC
IM
RF
ALU
Adder
4

## Slide 37: 数据通路设计2
PC
IM
RF
ALU
Adder
4

## Slide 38: MIPS指令 Load/Store
load
lw rt rs imm
Addr = R[rs] + SignExt(imm)
R[rt] = MEM[Addr]
store
sw rt rs imm
Addr = R[rs] + SignExt(imm)
MEM[Addr] = R[rt]

## Slide 39: 数据通路设计2
PC
IM
RF
ALU
Adder
4

## Slide 40: 数据通路设计3
PC
IM
RF
ALU
Adder
4
DM
取指令
分析指令
执行指令
  取操作数
  运算
  访存
  结果写回
计算下一条指令的地址

## Slide 41: MIPS指令BEQ
BEQ
beq rs rt imm
if R[rs] = R[rt]
then PC (PC +4)+ SignExt(imm)
Else PC  PC+4

## Slide 42: 数据通路设计4
PC
IM
RF
ALU
Adder
4
Adder

## Slide 43: MIPS指令——Jump
J target
PC[31:0]  PC[31:28]||target[25:0]||[00]

## Slide 44: 完整数据通路设计
PC
IM
RF
ALU
DM
Adder
Adder
4

## Slide 45: 指令执行过程
取指令
分析指令
读取源操作数
  寄存器组
  立即数
计算
访存
写回寄存器组

## Slide 46: 指令功能如何实现？
硬件组成
  ALU
  MEM
  Register File
  ADDer
  PC
  Mux
数据通路
  如何实现指令的功能？
  主要受寻址方式的影响

## Slide 47: 指令的执行过程与控制
冯. 诺依曼结构的计算机，即存储程序计算机，设置内存，存放程序和数据，在程序运行之前存入。
执行程序：
  正确从程序首地址开始；
  正确分步地执行每一条指令，
  还要形成下条待执行指令的地址；
  并保证自动地连续执行指令，
  直到结束程序的最后一条指令。
从主存储器读来一条指令，分析指令，按指令的功能要求完成执行过程，本条指令完成后自动开始下一条指令的执行过程，由硬件本身完成。

## Slide 48: 指令的执行步骤
当前的计算机系统中，流行的做法是把一条指令的执行过程划分为如下的5 个阶段，是由指令的功能和计算机硬件结构共同决定的，有内在的逻辑关系。
  读取指令(IF), 从存储器读来指令并形成下条指令地址
  指令译码(ID), 指令译码，读寄存器堆为ALU准备数据
  执行运算(EXE),ALU 执行数据运算或计算存储器地址
  存储器读写(MEM),完成存储器的读操作或者写操作
  写回(WB), 写ALU的结果或存储器读出数据到寄存器堆
从如何为不同指令安排这几个阶段，几个阶段如何衔接考虑，大体有3 种可行方案，各自都对计算机的内部结构、部件设置及其控制方式有着不同要求。

## Slide 49: 单周期CPU
计算机一条指令的执行时间被称为指令周期，一个CPU时钟时间被称为CPU周期(在某些计算机中，还可再把一个CPU周期区分为几个更小的步骤，称其为节拍)。执行每条指令平均使用的CPU周期个数被称为CPI
全部指令都选用一个CPU周期完成的系统被称为单周期CPU，指令串行执行，前一条指令结束后才启动下条指令。每条指令都用5个步骤的时间完成，控制各部件运行的信号在整个指令周期不变化。单周期CPU 用于早期计算机，系统性能和资源利用率很低，相对当前技术变得不再实用。

## Slide 50: 单周期CPU

## Slide 51: 多周期CPU
计算机一条指令的执行时间被称为指令周期，一个CPU时钟时间被称为CPU周期。
依据不同指令各自的功能需求为其选择不等的执行步骤的系统被称为多周期CPU，控制各部件运行的控制信号随着指令执行步骤改变，系统性能和资源利用率更高。相邻指令可以完全串行执行，也可能部分时间重叠，多周期CPU（相比单周期CPU）更实用。

## Slide 52: 多周期CPU
????是否适用？

## Slide 53: 指令流水线CPU
全部指令都是选用5个步骤完成，执行时间相同,但相邻指令的执行并不是完全串行的，执行时间有所重叠，例如每结束指令的一个执行步骤就启动下条指令，这被称为指令流水线技术，所有部件都高速运行，尖峰速度每个CPU时钟执行一条指令，系统性能和资源利用率更高，显著地提高系统的性能价格比，但计算机结构和控制器的设计、实现略显复杂。当前计算机中普遍使用这种方案。

## Slide 54: 小结
指令系统受到技术条件的制约
兼容性是指令系统的重要要求
RISC，以简洁换取性能提高
CISC，以丰富换取编程方便
指令执行
  单步骤串行
  多步骤串行
  流水

## Slide 55: 阅读和思考
阅读
思考
实践
  分析ThinPAD MIPS指令系统的特点，并对其指令格式进行分类
  设计能实现ThinPAD MIPS指令系统的数据通路，尤其要注意专用寄存器的实现方法

## Slide 56: 谢谢