## Slide 1: 单周期CPU控制器设计
2019年秋
计算机组成原理

## Slide 2: 本讲提要
指令执行方式和步骤
单周期CPU设计
  指令集：7条典型指令
  数据通路
  控制器
Project 3
  存储器及串口访问

## Slide 3: CPU设计
完成指令功能的主要部件
  ALU
指令功能
  数据运算：算术、逻辑、移位
  数据移动：
  流程控制：转移、调用/返回、中断
  其他：
如何实现?
  Datapath：实现数据的移动和运算
  控制器：指挥数据的移动和运算

## Slide 4: 每条指令的执行过程
第一步
  取指令（IF）
第二步
  指令译码（ID）
第三步
  执行指令（EXE）
第四步
  访问存储器（MEM）
第五步
  写回寄存器（WB）

## Slide 5: 指令执行步骤 —— 单周期CPU
计算机一条指令的执行时间被称为指令周期，一个CPU时钟时间被称为CPU周期(在某些计算机中，还可再把一个CPU周期区分为几个更小的步骤，称其为节拍)。执行每条指令平均使用的CPU周期个数被称为CPI
全部指令都选用一个CPU周期完成的系统被称为单周期CPU，指令串行执行，前一条指令结束后才启动下条指令。每条指令都用5个步骤的时间完成，控制各部件运行的信号在整个指令周期不变化。单周期CPU 用于早期计算机， 系统性能和资源利用率很低，相对当前技术变得不再实用。

## Slide 6: 实现的指令集
选取MIPS指令中7条典型指令组成的子集
  访存指令：LW、SW
  算逻运算指令：ADDU、SUBU、ORI
  转移指令：BEQ、J
解决三个主要问题
  数据通路设计
  控制信号设计
  执行时序设计
其他指令的实现原理可以从中体现

## Slide 7: 设计思路
指令的执行
  显然要设计一个时序逻辑电路
  一条指令用一个CPU周期完成
执行步骤的实现
  取指：从指令存储器中读指令（地址：PC）
  译码：读出一或两个源寄存器的值（寄存器组）
  运算：进行指令规定的运算（ALU）
  访存：读/写数据存储器
  写回：将结果写入目的寄存器
需要保存的值
  PC、寄存器组、存储器

## Slide 8: 初步的Datapath
PC
IM
RF
ALU
DM
Adder
Adder
4

## Slide 9: 使用的组合逻辑部件
+
Adder
aluR
ALU
z
a
b
ALU
select
ALU control
4
MUX

## Slide 10: D触发器
在时钟的上升沿写入输入数据
一直保持到下一个上升沿
Q
D
CLR
SET

## Slide 11: 存储器

## Slide 12: 寄存器组
接口简单
  输入
    地址
    写入数据
    写信号
  输出
    读出的数据
3个地址端口，2个用来读，1个用来写
每个时钟周期可以完成3次访问
Registers
read register1
read register2
write register
write data
5
5
5
register
numbers
data
read
data1
read
data2
data
RegWrite

## Slide 13: 第一步：取指
当前指令存储在存储器中，用PC指示指令地址
Instr = MEM[PC]
  从存储器中读出指令
  给地址，一定时间的延迟后，存储器输出当前的指令
修改PC，使其指向下一条指令
  下一条指令的地址是？
取指令需要哪些控制信号？

## Slide 14: 取指的实现
PC
Adder
4
read
address
instruction
memory
instruction
[31-0]

## Slide 15: 取到了些什么

## Slide 16: MIPS指令的特点
指令长度固定
  不需要根据当前指令的类型来确定下一条指令的地址
  只需对PC增量即可
寄存器位置基本固定
  目的寄存器位置有所变动，但是
  源寄存器位置总是固定的
    或者不需要源寄存器
在指令译码完成前就可以取操作数了

## Slide 17: 寄存器间运算指令
两条算术指令
  Addu rd rs rt
  Subu rd rs rt
运算

## Slide 18: 实现R型指令的数据通路
R[rd] ← R[rs] op R[rt]
通过指令译码得到
  ALU功能码ALUOp
  写寄存器控制信号RegWrite
根据指令格式，从指令字段中得到寄存器地址
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
RegWrite
instruction[31-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU Op
ALU
Result
ALU
Zero

## Slide 19: ORI指令
OR 立即数指令
  Ori rt rs imm
  R[rt] ← R[rs] or ZeroExt(imm)
需要将Instr[15:0]送到ALU中
目的寄存器字段有变化

## Slide 20: 立即数型指令的实现
将Datapath扩展以实现立即数型指令
  目的寄存器：rt 或rd
  立即数字段要零扩展或者是符号扩展
  ALUOp：来自指令功能译码
  ALUSrc：来自指令操作码译码（寄存器/立即数）
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
RegWrite
instruction[15-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU Op
ALU
Result
ALU
Zero
M
U
X
0
1
ALUSrc
M
U
X
0
1
RegDst
sign
or zero
extend
16
32
instruction[31-0]

## Slide 21: Load指令
LOAD 指令
  lw rt, rs, imm
  Addr ← R[rs] + SignExt(imm) 计算地址
  R[rt] ← MEM[Addr] 读数据
使用和立即数指令基本相同的Datapath， 但需要增加数据存储器的读操作

## Slide 22: 支持Load指令的datapath
增加符号扩展和零扩展选择
增加读数据存储器的通路
增加ALU输出结果和数据存储器输出的选通
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
RegWrite
instruction[15-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU Op
ALU
Result
ALU
Zero
M
U
X
0
1
ALUSrc
M
U
X
0
1
RegDst
sign
or zero
extend
16
32
instruction[31-0]
Data
Memory
Address
write
data
read
data
M
U
X
1
0
MemWrite
MemRead
.
MemtoReg

## Slide 23: Store指令
Store 指令
  sw rt, rs, imm
  Addr ← R[rs] + SignExt(imm) 计算地址
  MEM[Addr] ← R[rt] 写数据

## Slide 24: 支持Store指令的Datapath
基本和Load指令的相同
增加读出数据2到数据存储器的通道
增加写存储器的控制信号
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
RegWrite
instruction[15-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU Op
ALU
Result
ALU
Zero
M
U
X
0
1
ALUSrc
M
U
X
0
1
RegDst
sign
or zero
extend
16
32
instruction[31-0]
Data
Memory
Address
write
data
read
data
M
U
X
1
0
MemWrite
MemRead
.
MemtoReg
.

## Slide 25: Beq指令
跳转指令
  BEQ rs, rt, imm
  改变PC的值
  cond← R[rs] –R[rt] 计算条件
  If ( cond eq 0) then 判断条件
  pc ←pc+4 + SignExt(imm)* 4 else 计算下一条指令的地址
  pc ←pc+4

## Slide 26: 下一条指令的地址
指令存储器按字节编址
顺序执行
PC  PC+4
跳转
PC  PC+4+SignExt(imm)*4

## Slide 27: Jump指令
Jump指令
J target
  PC[31：0]  PC[31：28] || traget[25:0]||00

## Slide 28: 支持Beq, Jump指令
在取指部件增加多路选择器
PC
Adder
4
read
address
instruction
memory
instruction
[31-0]
.
ALU
Result
Add
shift
left 2
M
U
X
0
1
M
U
X
1
0
PC[31-28]Instruction[25-0]00
32
Zero
Branch
Jump
32

## Slide 29: 组装到一起
.
所需要的控制信号
  RegDst,RegWrite,ExtOp,ALUsrc,ALUop,Branch,Jump,MemRead,MemWrite,MemtoReg
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
RegWrite
instruction[15-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU Op
ALU
Result
ALU
Zero
M
U
X
0
1
ALUSrc
M
U
X
0
1
RegDst
sign
or zero
extend
16
32
Data
Memory
Address
write
data
read
data
M
U
X
1
0
MemWrite
MemRead
.
MemtoReg
.
PC
read
address
instruction
memory
instruction
[31-0]
Adder
4
ALU
Result
Add
shift
left 2
M
U
X
0
1
M
U
X
1
0
PC[31-28]Instruction[25-0]00
Zero
Branch
Jump
32
.
.
.
.
.
.
.

## Slide 30: 时序设计
每条指令占用一个时钟周期
  取指令后分析指令，并给出整个执行期间的全部信号
  不需要状态信息，在时钟的结束的边沿写入结果
控制对象
  ALU的运算
  寄存器组和存储器的写入
  多路选通器
时钟周期开始时读取指令
  与具体指令无关

## Slide 31: 时钟周期开始时的控制
.
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
RegWrite
instruction[15-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU Op
ALU
Result
ALU
Zero
M
U
X
0
1
ALUSrc
M
U
X
0
1
RegDst
sign
or zero
extend
16
32
Data
Memory
Address
write
data
read
data
M
U
X
1
0
MemWrite
MemRead
.
MemtoReg
.
PC
read
address
instruction
memory
instruction
[31-0]
Adder
4
ALU
Result
Add
shift
left 2
M
U
X
0
1
M
U
X
1
0
PC[31-28]Instruction[25-0]00
Zero
Branch
Jump
32
.
.
.
.
.
.
<prev>
<prev>
<prev>
<prev>
<prev>
<prev>
<prev>
<prev>
<prev>

## Slide 32: 算术逻辑运算指令的控制
.
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
RegWrite
instruction[15-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU Op
ALU
Result
ALU
Zero
M
U
X
0
1
ALUSrc
M
U
X
0
1
RegDst
sign
or zero
extend
16
32
Data
Memory
Address
write
data
read
data
M
U
X
1
0
MemWrite
MemRead
.
MemtoReg
.
PC
read
address
instruction
memory
instruction
[31-0]
Adder
4
ALU
Result
Add
shift
left 2
M
U
X
0
1
M
U
X
1
0
PC[31-28]Instruction[25-0]00
Zero
Branch
Jump
32
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0
0
0
X
1
1
<op>
  Addu rd rs rt
  Subu rd rs rt

## Slide 33: Ori指令的控制
.
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
RegWrite
instruction[15-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU Op
ALU
Result
ALU
Zero
M
U
X
0
1
ALUSrc
M
U
X
0
1
RegDst
sign
or zero
extend
16
32
Data
Memory
Address
write
data
read
data
M
U
X
1
0
MemWrite
MemRead
.
MemtoReg
.
PC
read
address
instruction
memory
instruction
[31-0]
Adder
4
ALU
Result
Add
shift
left 2
M
U
X
0
1
M
U
X
1
0
PC[31-28]Instruction[25-0]00
Zero
Branch
Jump
32
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Or
  Ori rt rs imm

## Slide 34: Load指令
.
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
RegWrite
instruction[15-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU Op
ALU
Result
ALU
Zero
M
U
X
0
1
ALUSrc
M
U
X
0
1
RegDst
sign
or zero
extend
16
32
Data
Memory
Address
write
data
read
data
M
U
X
1
0
MemWrite
MemRead
.
MemtoReg
.
PC
read
address
instruction
memory
instruction
[31-0]
Adder
4
ALU
Result
Add
shift
left 2
M
U
X
0
1
M
U
X
1
0
PC[31-28]Instruction[25-0]00
Zero
Branch
Jump
32
.
.
.
.
.
.
0
0
0
1
1
1
1
0
1
Add
  lw rt, rs, imm

## Slide 35: Store指令
.
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
RegWrite
instruction[15-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU Op
ALU
Result
ALU
Zero
M
U
X
0
1
ALUSrc
M
U
X
0
1
RegDst
sign
or zero
extend
16
32
Data
Memory
Address
write
data
read
data
M
U
X
1
0
MemWrite
MemRead
.
MemtoReg
.
PC
read
address
instruction
memory
instruction
[31-0]
Adder
4
ALU
Result
Add
shift
left 2
M
U
X
0
1
M
U
X
1
0
PC[31-28]Instruction[25-0]00
Zero
Branch
Jump
32
.
.
.
.
.
.
0
0
1
X
0
1
1
X
0
Add
  sw rt, rs, imm

## Slide 36: Beq指令
.
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
RegWrite
instruction[15-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU Op
ALU
Result
ALU
Zero
M
U
X
0
1
ALUSrc
M
U
X
0
1
RegDst
sign
or zero
extend
16
32
Data
Memory
Address
write
data
read
data
M
U
X
1
0
MemWrite
MemRead
.
MemtoReg
.
PC
read
address
instruction
memory
instruction
[31-0]
Adder
4
ALU
Result
Add
shift
left 2
M
U
X
0
1
M
U
X
1
0
PC[31-28]Instruction[25-0]00
Zero
Branch
Jump
32
.
.
.
.
.
.
1
0
0
X
0
0
1
X
0
Sub
  BEQ rs, rt, imm
pc ←pc+4 + SignExt(imm)* 4

## Slide 37: Jump指令
.
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
RegWrite
instruction[15-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU Op
ALU
Result
ALU
Zero
M
U
X
0
1
ALUSrc
M
U
X
0
1
RegDst
sign
or zero
extend
16
32
Data
Memory
Address
write
data
read
data
M
U
X
1
0
MemWrite
MemRead
.
MemtoReg
.
PC
read
address
instruction
memory
instruction
[31-0]
Adder
4
ALU
Result
Add
shift
left 2
M
U
X
0
1
M
U
X
1
0
PC[31-28]Instruction[25-0]00
Zero
Branch
Jump
32
.
.
.
.
.
.
0
1
0
X
0
X
X
X
0
X
J target

## Slide 38: 控制信号表

## Slide 39: 分级控制
只有ALU需要Func字段
  将FUNC字段直接传给ALU，在ALU处进行译码

## Slide 40: 多级控制信号汇总

## Slide 41: 完整的单周期CPU
.
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
instruction[15-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU
Result
ALU
Zero
M
U
X
0
1
M
U
X
0
1
sign
or zero
extend
16
32
Data
Memory
Address
write
data
read
data
M
U
X
1
0
.
.
PC
read
address
instruction
memory
instruction
[31-0]
Adder
4
ALU
Result
Add
shift
left 2
M
U
X
0
1
M
U
X
1
0
PC[31-28]Instruction[25-0]00
Zero
Branch
Jump
32
.
.
.
.
.
.
Control
RegDst
Branch
MemRead
MemtoReg
ALUOp
MemWrite
ALUSrc
RegWrite
.
instruction[31-26]
instruction[5-0]
ALU
Control

## Slide 42: 单周期CPU特点
优点
  每条指令占用一个时钟周期
  逻辑设计简单，时序设计也简单
缺点
  各组成部件的利用率不高
    维持有效信号
  时钟周期应满足执行时间最长指令的要求
    Load指令
CPI =1

## Slide 43: 小结
单周期CPU设计
  全部控制信号
  无需状态信息
  控制信号生成：组合逻辑电路
    输入：OP、FUNC
    输出：完成指令功能所需要的全部控制信号

## Slide 44: Project3
实验目的和要求
  熟悉THINPAD的内存和串口访问方式
  完成基本要求，并可进行一定的扩展
连接方式和地址空间分配
  双存储体（型号：IS61LV25616-10TI ）
  指令系统地址空间
  64MWRAM（实际256MW）
  64MWRAM（实际256MW）
  多个串口(UART、USB等)
控制信号生成
http://m.eepw.com.cn/article/201502/269611.html

## Slide 45: 硬件平台的内部电路构成

## Slide 46: 监控程序的地址空间划分
虚地址区间 | 说明
0x80000000-0x800FFFFF | Kernel代码空间
0x80100000-0x803FFFFF | 用户代码空间
0x80400000-0x807EFFFF | 用户数据空间
0x807F0000-0x807FFFFF | Kernel数据空间
0xBFD003F8-0xBFD003FD | 串口数据及状态
地址 | 位 | 说明
0xBFD003F8（数据寄存器） | [7:0] | 串口数据，读、写该地址分别表示串口接收、发送一个字节
0xBFD003FC（状态寄存器） | [0] | 状态位，只读，为1时表示串口空闲，可发送数据
0xBFD003FC（状态寄存器） | [1] | 状态位，只读，为1时表示串口收到数据
串口寄存器位定义

## Slide 47: 阅读和思考
阅读
思考
  单周期CPU设计中是否存在什么不足？
  可以从哪几个方面对其进行改进？
实践
  设计能实现ThinPAD MIPS指令系统的数据通路(单周期)，并列出各硬件模块所需要的控制信号。
  Project3

## Slide 48: 谢谢

## Slide 49
.
Registers
read
register1
read
register2
write register
write data
read
data1
read
data2
RegWrite
instruction[15-0]
instruction[25-21]
instruction[20-16]
instruction[15-11]
ALU Op
ALU
Result
ALU
Zero
M
U
X
0
1
ALUSrc
M
U
X
0
1
RegDst
sign
or zero
extend
16
32
Data
Memory
Address
write
data
read
data
M
U
X
1
0
MemWrite
MemRead
.
MemtoReg
.
PC
read
address
instruction
memory
instruction
[31-0]
Adder
4
ALU
Result
Add
shift
left 2
M
U
X
0
1
M
U
X
1
0
PC[31-28]Instruction[25-0]00
Zero
Branch
Jump
32
.
.
.
.
.
.