## Slide 1: ThinPAD指令计算机系统 设计和实现 Project 4&5
2019年秋
计算机组成原理

## Slide 2: 内容提要
我们要做什么?
我们已经有了什么?
我们可以怎样去做?
我们还能做什么?
我们最后要交什么?
具体时间安排

## Slide 3: 我们要做什么？
奋战三星期
做台计算机

## Slide 4: 我们要做什么？
实验任务
  支持指令流水的CPU
  使用基本存储和扩展存储以及输入/输出
  进行扩展
实验目标
  基本：能运行监控程序，并在监控程序中运行PROJECT 1的程序
  进阶：能运行Ucore，并在Ucore下运行应用程序
  有可供演示的应用程序

## Slide 5: 我们已经有了什么？
THINPAD硬件平台
  FPGA
  SRAM Memory
  FLASH Memory
  UART/USB/PS2/VGA/
MIPS32指令系统
监控程序等辅助软件
教材和实验指导书

## Slide 6: 硬件组成与结构

## Slide 7: 主要特点
搭载Xilinx Artix-7系列FPGA：XC7A100T
  100K LEs, 4.8Mb BRAM，28nm制程
  支持最新的Vivado设计工具
两组SRAM内存，每组4MB容量、32位数据线
8MB NOR Flash闪存
外围接口：SL811 USB，DM9000网卡，TFP410 DVI图像输出
板载控制芯片，支持在本地或远程完成实验

## Slide 8: THINPAD-CLOUD教学计算机

## Slide 9: 实验平台使用方法——本地模式
硬件连接
使用USB与电脑相联之后可通过电脑进行各种操作

## Slide 10: 检查设备状态
在网络适配器设置中确认发现虚拟网卡，虚拟网卡获得192.168.8.x的IP。
确认串口驱动驱动安装成功，如果串口安装不成功，稍后按照控制面板页面上的说明安装驱动。

## Slide 11: 检查设备状态（Linux）
串口 /dev/ttyACM*
虚拟网卡获得192.168.8.x的IP地址（可能看到两个网卡，无影响）

## Slide 12: 检查设备状态（Mac）
串口 /dev/cu.usbmodem*
虚拟网卡Thinpad，获得192.168.8.x的IP地址

## Slide 13: 访问控制页面
用浏览器访问 http://192.168.8.8/ 打开板子上的控制面板
上传 .bit 设计文件
选择串口
Flash 和 RAM 读写
Windows如果上一步没有成功安装串口，请按页面指示，下载驱动文件安装

## Slide 14: 实验平台使用方法——远程模式
学生从系统管理员处得到服务器地址和账号、密码后，可以通过浏览器登录到远程实验系统，成功连接到一块远程实验板，并在板上完成实验。
可以上传设计文件
通过实验平台进行基本操作
存储器读写

## Slide 15: 设计文件上传与更新
设计文件上传
设计文件更新

## Slide 16: 实验平台基本操作
面板操作
串口配置

## Slide 17: 存储器读写
读写Flash和RAM时，为了避免信号电平冲突，系统会清除实验FPGA中的用户设计，并在读写完成后自动重载

## Slide 18: SRAM访问地址序列记录
远程实验平台增加了一个功能，能够记录程序运行过程中，对SRAM访问时的地址序列

## Slide 19: FPGA样例工程说明
提供创建好的Vivado工程模板
  已包含全部的引脚约束（不用根据表格手工分配）
  包含LED、数码管、图像输出的示例代码
  在FPGA内部实现串口收发的示例代码
所有信号定义、FPGA型号等信息以工程模板为准

## Slide 22: 开关与LED
高低两位7段数码管，对应信号名称dpy1、dpy0，输出高电平点亮笔段。工程模板中提供了数码管译码逻辑。
16位LED对应信号名称leds，输出高电平点亮笔段
32位拨码开关对应dip_sw，拨到“ON”位置时输入信号为1
4位按钮开关(BTN1~4)，对应touch_btn信号，按下输入为1
微动开关BTN5、BTN6，对应信号clock_btn、reset_btn，自带消抖，按下时输入为1，用于手工输入时钟和复位

## Slide 23: 板载存储芯片SRAM
THINPAD-Cloud硬件平台提供了SRAM和Flash两类存储器
板上共有4片ISSI公司生产的IS61WV102416型高速异步SRAM芯片。每片SRAM存储容量为1024K×16bit，即16位宽，1M深度，容量2MB。板上总共有8MB的SRAM存储空间。
将4片SRAM分为两组，一组内有两片。组内的两片SRAM地址和读写控制信号连接到一起，数据线分开，这样相当于把两片SRAM拼接成一个32位宽的SRAM，以便实现32位的计算机系统实验。

## Slide 24: 内存信号
RAM分为Base和Ext两组，地址、数据和控制信号完全独立
每组RAM 4MB，32bit数据线，20bit地址线。实际是用两片16位SRAM芯片拼成的
控制信号
  be_n[3:0]：RAM字节使能，低有效，对应32位中的4个字节
  ce_n：RAM片选，低有效
  oe_n：RAM读使能，低有效
  we_n：RAM写使能，低有效
读写时序（详细时序图见芯片手册）
  读：设置地址，置控制信号ce_n=oe_n=be_n=0, we_n=1，等待一段时间后读数据
  写：设置数据、地址，置控制信号ce_n=we_n=be_n=0，等待一段时间后置we_n=1

## Slide 25: 板载存储芯片Flash
一片8MB容量的NOR Flash作为非易失存储，可用于存储实验用的程序，比如监控程序等

## Slide 26: 实验平台外部接口
串行接口
DVI图像输出接口
100M以太网接口
USB接口

## Slide 27: 串口信号
串口有两种，可在控制面板（网页上）选择
CPLD串口控制器：串口控制器在FPGA外部。5根控制信号，数据线与Base RAM的低8位共享
  串口参数固定为波特率 9600，无校验位
  设计中应当正确处理串口、内存数据线共享
直连串口：使用直接与FPGA相连的txd/rxd信号，学生在FPGA中自行实现串口控制器
  灵活，可以自己实现串口缓冲，可变波特率

## Slide 28: 视频输出
图像输出由VGA变为DVI协议的数字信号（接口是HDMI）
  板上有DVI信号转换芯片
  FPGA设计主要区别：输出与像素同步的时钟信号和DE信号（参考工程模板）
  DE信号用于标记有效的图像数据，在消隐区为0，显示区为1
  像素数据为8位，R:G:B=3:3:2

## Slide 29: 视频输出时序

## Slide 30: FPGA调试工具
Vivado提供了两种调试工具
  ILA：嵌入逻辑分析仪，采样信号在一段时间内的波形
  VIO：虚拟输入输出接口，提供“无限”数量的LED和开关
JTAG 连接方法
  Vivado中打开Hardware Manager后，参考Thinpad控制面板上的图片说明配置
  使用ILA时，信号的采样时钟不能低于4MHz，否则ILA工作异常
网页上的图示

## Slide 31: 注意事项
携带装有开发板的盒子时避免剧烈撞击
拿板子时请拿边缘，不要触碰元件，防止静电损坏元件
使用时应当避免板子形变，造成芯片脱焊
板子背面有裸露的焊盘，不要把板子放到导电物体上（如金属外壳）

## Slide 32: 框架结构

## Slide 33: 内存访问
控制信号
/CE、/WE、/OE
访问时序
如何保证？

## Slide 34: 内存读时序

## Slide 35: 内存读参数

## Slide 36: 内存写时序

## Slide 37: 内存写参数

## Slide 38: 如何确定CPU主频？
流水线要求每个机器周期完成一个步骤，包括存储器读/写
多周期CPU也大都要求在一个步骤内完成存储器的一次访问
完成一次存储访问的时间？
如何实现？50MHz

## Slide 39: 基本步骤
确定目标
  流水线、扩展方案、展示方案
  工作计划
  组内分工
概要设计
  数据通路设计：每条指令在数据通路上的实现过程
  指令流程表：每条指令每个步骤所完成的功能
  流水段设计
  控制信号设计
  模块设计（各模块基本功能和接口）
详细设计
  各模块编码实现
编码实现
模拟分析
硬件调试
总结报告

## Slide 40: 我们还能做什么
硬件
  对流水线进行完善
    结构冲突、数据冲突、控制冲突
  中断
  分时操作
  双机通信
软件
  监控程序的完善
  有创意的应用
  性能分析和评价

## Slide 41: 时间安排
截止时间
  实验检查：12月10 日
  实验报告：12月17 日
  实验答辩：12月29日
阶段检查
  11月17日：确定目标和数据通路设计
  11月21日：控制器设计
  11月24日：初步代码
实验室开放及助教
  工作日白天全时，晚上和周末预约
  开放时间有助教辅导

## Slide 42: 实验成果
完整的实验报告
  实验目标
  实验内容
  实验展示
  实验心得体会
完整的源代码
  设计框图
  指令流程表
  VHDL代码
  其他代码

## Slide 43: 下面三堂课的教学安排
分班上实验课，上课时间不变
上课地点变更为（以分组名单中的班号为准）
  待定
要求
  按时上课，课前签到，出勤情况将影响实验成绩
  按时完成实验任务
  挑战小组和联合小组自行安排

## Slide 44: 实践
分析ThinPADMIPS指令系统
  指令格式
    操作码、操作数地址
  寻址方式
    寄存器寻址、立即数寻址、基址寻址
设计数据通路
划分指令执行步骤
  多周期/指令流水

## Slide 45: 一些提示和帮助，供参考（1）
模拟器不支持的指令怎么办？
  通过二进制写进去，按照指令的格式写进去，不需要自己去修改模拟去或者terminal
关于COM口地址的判断
  由于COM口占用了一段地址空间，可以在处理器内部做特判，在访问这块内存的时候去控制串口或者去完成串口读写，而不是交给内存
处理器的启动过程
  处理器的启动过程可以从FLASH中装入监控程序，方法是在启动的时候设置启动状态，读入监控程序，在读入完成的时候再去执行指令

## Slide 46: 一些提示和帮助，供参考（2）
内存读写时序
  内存读写的时候，WE有一个拉低的过程，可以自行定义时钟的起始位置，使用时钟信号来设置WE（获得一个下降沿），在当前周期完成内存的读写工作
  寄存器也可以响应下降沿来进行数据更新
指令和数据分开（在MEM阶段可能需要插入气泡）
  一般来说，指令和数据分开是可以帮助流水线不断流的。但是，监控程序会将用户程序放到代码的内存中，在这个时候会发生结构冲突（写的时候）。因此，需要插入NOP来解决这个冲突。（正常情况下，两块内存同时使用，不需要插入气泡）
时钟信号的设置
  时钟信号的设置与设计的流水线处理器密切相关，可以逐步提高，在主板上有模拟时钟信号的按钮，可以提供足够长的时钟周期

## Slide 47: 一些提示和帮助，供参考（3）
一开始把整个流程想清楚非常重要，否则后期在进行修正会非常繁琐以及崩溃，因此前期不要怕花时间把整个流程想清楚
按照指令分类，相同的指令先去设计数据通路，会降低数据通路设计的难度
指令应该是按产生的各种信号进行分类的，各种类别的指令也会相互影响

## Slide 48: 谢谢