## Slide 1: 动态存储器
2019年秋
计算机组成原理

## Slide 2: 本单元内容提要
第一讲层次存储器系统概述及动态存储器
第二讲静态存储器及高速缓冲存储器
第三讲高速缓冲存储器的组成与运行原理
第四讲虚拟存储器的运行原理
第五讲磁表面存储设备的存储原理与组成
第六讲MIPS系统异常处理和响应

## Slide 3: 本讲概要
存储器系统功能
存储器系统的设计目标
需要解决的问题
层次存储器系统
动态存储器的组成与原理

## Slide 4: 计算机硬件系统

## Slide 5: 存储器地位和作用
存储程序使计算机走向通用。
计算机中用来存放程序和数据的部件，是Von Neumann结构计算机的重要组成，是计算机的中心。
程序和数据的特点
  源程序、汇编程序、机器语言程序
  各种类型的数据
  共同点：二进制数据

## Slide 6: 对存储介质的基本要求
能够有两个稳定状态来表示二进制中的“0”和“1”
容易识别
两个状态能方便地进行转换
几种常用的存储方式
  磁颗粒、半导体(电平/电容)、光

## Slide 7: 早期存储器
水银延迟线存储器
EDSAC,1949
Maurice Wilkes
1967年Turing奖
存储原理
  水波

## Slide 8: 磁芯存储器
圆柱型陶瓷上涂磁粉
手工穿线，水手结
消磁后重写

## Slide 9: 半导体存储器
存储原理
  MOS管寄生电容
  触发器
访问机制
  随机访问
分类
  ROM、RAM
  SRAM、DRAM

## Slide 10: 按访问方式分类
随机访问存储器（RAM）
  访问时间与存放位置无关
  半导体存储器
顺序访问存储器（SAM）
  按照存储位置依次访问
  磁带存储器
直接访问存储器（DAM）
  随机+顺序
  磁盘存储器
关联访问存储器（CAM）
  根据内容访问
  Cache和TLB

## Slide 11: 存储器系统设计目标
尽可能快的存取速度
  应能基本满足CPU对数据的访问要求
尽可能大的存储空间
  可以满足程序对存储空间的要求
尽可能低的单位成本（价格/位）
  用户能够承受的范围内
较高的可靠性

## Slide 12: 摩尔定律

## Slide 13: Moore定律
1965年，Intel公司创始人之一Gordon Moore提出
芯片上集成的晶体管数量每18个月翻一番

## Slide 14: 摩尔定律

## Slide 15: 存储器对性能的影响
假定某台计算机的处理器工作在：
  主频= 1GHz (机器周期为1 ns)
  CPI = 1.1
  50% 算逻指令, 30% 存取指令, 20% 转移指令
再假定其中10% 的存取指令会发生数据缺失，需要50个周期的延迟。
  CPI = 理想CPI + 每条指令的平均延迟= 1.1 + (0.30 x 0.10 x 50)= 1.1 cycle + 1.5 cycle = 2. 6 CPI!
  也就是说，处理器58 %的时间花在等待存储器给出数据上面!
每1% 的指令的数据缺失将给CPI附加0.5个周期!

## Slide 16: 存储器设计目标
目标
  大容量、高速度、低成本、高可靠性
目前现实
  大容量存储器速度慢
  快速存储器容量小
如何实现我们的目标呢？
  层次存储器系统

## Slide 17: 问题
CPU clock rates ~0.33ns –2ns (3GHz-500MHz)

## Slide 18: 层次存储器系统
高速度
  静态存储器速度高
  设置较小容量的高速缓冲存储器
大容量
  动态存储器价格适中，速度适中
  可作为主存储器
低成本
  磁盘存储器价格低廉
  作为辅助存储器，暂存CPU访问频率不高的数据和程序
  作为虚拟存储器的载体

## Slide 19: 程序运行的局部性原理
程序运行时的局部性原理表现在：
在一小段时间内，最近被访问过的程序和数据很可能再次被访问
在空间上这些被访问的程序和数据往往集中在一小片存储区
在访问顺序上，指令顺序执行比转移执行的可能性大(大约5:1 )
合理地把程序和数据分配在不同存储介质中

## Slide 20: 层次之间应满足的原则
(1). 一致性原则：处在不同层次存储器中的同一个信息应保持相同的值。
(2). 包含性原则：处在内层的信息一定被包含在其外层的存储器中，反之则不成立,即内层存储器中的全部信息，是其相邻外层存储器中一部分信息的复制品。

## Slide 21: 层次存储器系统
利用程序的局部性原理:
以最低廉的价格提供尽可能大的存储空间
以最快速的技术实现高速存储访问

## Slide 22: 现代计算机存储器系统
主存储器
  寄存器Register
  高速缓存Cache
  主存储器Main Memory
辅助存储器
  磁盘Disk
  磁带Tape
  光盘Compact Disc

## Slide 23: 不同类型存储器比较

## Slide 24: 并行技术
主存的一体多字
  一个读写体，每次多个字
单字多体
  多个读写体，交叉编址
多端口存储器

## Slide 25: 主存储器的作用和连接
存储正处在运行中的程序和数据(或一部分) 的部件，通过地址数据控制三类总线与CPU、与其它部件连通

## Slide 26: 地址总线
地址总线用于选择主存储器的一个存储单元（字或字节），其位数决定了能够访问的存储单元的最大数目，称为最大可寻址空间。例如，当按字节寻址时，20位的地址可以访问1MB的存储空间，32位的地址可以访问4GB的存储空间。

## Slide 27: 数据总线
数据总线用于在计算机各功能部件之间传送数据，数据总线的位数（总线的宽度）与总线时钟频率的乘积，与该总线所支持的最高数据吞吐（输入/输出）能力成正比。

## Slide 28: 控制总线
控制总线用于指明总线的工作周期类型和本次入/出完成的时刻。总线的工作周期可以包括主存储器读周期、主存储器写周期、I/O设备读周期、I/O设备写周期，即用不同的总线周期来区分要用哪个部件（主存或I/O设备）和操作的性质（读或写）；还有直接存储器访问（DMA）总线周期等。

## Slide 29: 主存储器的读写过程
读过程:
  给出地址
  给出片选与读命令
  保存读出内容
写过程:
  给出地址
  给出片选与数据
  给出写命令

## Slide 30: 动态存储器的存储原理
动态存储器，是用金属氧化物半导体（MOS）的单个MOS管来存储一个二进制位（bit）信息的。信息被存储在MOS管T的源极的寄生电容CS中，例如，用CS中存储有电荷表示1，无电荷表示0。

## Slide 31
+ +
- -
VDD
CS
字线
位
线
T
写 1 ：使位线为低电平，
高，T 导通，
低，T 截止。
低
若CS 上无电荷，则 VDD 向 CS 充电；
把 1 信号写入了电容 CS 中。
若CS 上有电荷，则 CS 的电荷不变，
保持原记忆的 1 信号不变。
写入过程

## Slide 32
+ +
- -
VDD
CS
字线
位
线
T
写 1 ：使位线为低电平，
高，T 导通，
低，T 截止。
低
若CS 上无电荷，则 VDD 向 CS 充电；
把 1 信号写入了电容 CS 中。
若CS 上有电荷，则 CS 的电荷不变，
保持原有的内容 1 不变；
写入过程

## Slide 33
+ +
- -
VDD
CS
字线
位
线
T
高，T 导通，
低，T 截止。
高
写 0 ：使位线为高电平，
若CS 上有电荷，则 CS 通过 T 放电；
若CS 上无电荷，则 CS 无充放电动作，
保持原记忆的 0 信号不变。
把 0 信号写入了电容 CS 中。
写入过程

## Slide 34
VDD
CS
字线
位
线
T
高，T 导通，
低，T 截止。
高
写 0 ：使位线为高电平，
若CS 上有电荷，则 CS 通过 T 放电；
若CS 上无电荷，则 CS 无充放电动作，
保持原记忆的 0 信号不变。
把 0 信号写入了电容 CS 中。
写入过程

## Slide 35
++
- -
VDD
CS
字线
位
线
T
接在位线上的读出放大器会感知这种变化，读出为 1。
高，T 导通，
高
读操作： 首先使位线充电至高电平，当字线来高电平后，T导通，
低
1. 若 CS 上无电荷，则位线上无电位变化 ，读出为 0 ；
2. 若 CS 上有电荷，
并使位线电位由高变低，
则会放电，
读出过程

## Slide 36: 动态存储器的工作特点
破坏性读出
  读出时被强制清零
  预充电延迟
需定期刷新
  集中刷新
    停止读写，逐行刷新
  分散刷新
    定时周期性刷新
快速分页组织

## Slide 37
破坏性读出：读操作后，被读单元的内容一定被清为零，
必须把刚读出的内容立即写回去，通常称其为预充电延迟，
它影响存储器的工作频率，在结束预充电前不能开始下一次读。
要定期刷新：在不进行读写操作时，DRAM 存储器的各单元
处于断路状态，由于漏电的存在，保存在电容CS 上的电荷会
慢慢地漏掉，为此必须定时予以补充，通常称其为刷新操作。
刷新不是按字处理，而是每次刷新一行，即为连接在同一行上
所有存储单元的电容补充一次能量。 刷新有两种常用方式：
集中刷新，停止内存读写操作，逐行将所有各行刷新一遍；
分散刷新，每一次内存读写后，刷新一行，各行轮流进行。
或在规定的期间内，如 2 ms ，能轮流把所有各行刷新一遍。
快速分页组织的存储器：
行、列地址要分两次给出，但连续地读写用到相同的行地址时，
也可以在前一次将行地址锁存，之后仅送列地址，以节省送地
址的时间，支持这种运行方式的被称为快速分页组织的存储器。
Notes: 动态存储器的存储原理，决定了它的如下特点：

## Slide 38: 动态存储器读写过程
动态存储器芯片
行地址和列地址
数据总线DB
片选信号/CS
读写信号/WE
动态存储器集成度高，存储容量大，为节约管脚数，地址分为行地址和列地址

## Slide 39: DRAM 写时序
A
D
OE_L
256K x 8
DRAM
9
8
WE_L
CAS_L
RAS_L
WE_L
A
行地址
OE_L
Junk
写访问时间
写访问时间
CAS_L
RAS_L
列地址
行地址
Junk
列地址
D
Junk
Junk
写入数据
写入数据
Junk
DRAM 写周期时间
WE_L在CAS_L信号之前有效
WE_L 在CAS_L信号之后有效
DRAM 写访问开始于:
  RAS_L信号有效
  两种写方式: WE_L信号早和晚于 CAS_L信号有效
Notes: Let me show you an example. Here we are performing two write operation to the DRAM.
Setup/hold times in colar bars
Remember, this is very important. All DRAM access start with the assertion of the RAS line.
When the RAS_L line go low, the address lines are latched in as row address. This is followed by the CAS_L line going low to latch in the column address.
Of course, there will be certain setup and hold time requirements for the address as well as data as highlighted here.
Since the Write Enable line is already asserted before CAS is asserted, write will occur shortly after the column address is latched in. This is referred to as the Early Write Cycle.
This is different from the 2nd example I showed here where the Write Enable signal comes AFTER the assertion of CAS. This is referred to as a Later Write cycle.
Notice that in the early write cycle, the width of the CAS line, which you as a logic designer can and should control, must be as long as the memory抯 write access time.
On the other hand, in the later write cycle, the width of the Write Enable pulse must be as wide as the WR Access Time.
Also notice that the RAS line has to remain asserted (low) during the entire access cycle.
The DRAM write cycle time is defined as the time between the two RAS pulse and is much longer than the DRAM write access time.
+3 = 63 min. (Y:43)

## Slide 40: DRAM 读时序
A
D
OE_L
256K x 8
DRAM
9
8
WE_L
CAS_L
RAS_L
OE_L
A
行地址
WE_L
Junk
读访问时间
输出使能延迟
CAS_L
RAS_L
列地址
行地址
Junk
列地址
D
High Z
读出数据
读周期时间
OE_L在 CAS_L有效之前有效
OE_L 在CAS_L有效之后有效
DRAM 读访问开始于:
  RAS_L信号有效
  两种读方式: OE-L早于或晚于 CAS_L有效
Junk
读出数据
High Z
Notes: Similar to DRAM write, DRAM read can also be a Early read or a Late read.
In the Early Read Cycle, Output Enable is asserted before CAS is asserted so the data lines will contain valid data one Read access time after the CAS line has gone low.
In the Late Read cycle, Output Enable is asserted after CAS is asserted so the data will not be available on the data lines until one read access time after OE is asserted.
Once again, notice that the RAS line has to remain asserted during the entire time. The DRAM read cycle time is defined as the time between the two RAS pulse.
Notice that the DRAM read cycle time is much longer than the read access time.
Q: RAS & CAS at same time? Yes, both must be low
+2 = 65 min. (Y:45)

## Slide 41: 小结
程序的局部性原理:
  时间局部性：最近被访问过的程序和数据很可能再次被访问
  空间局部性：CPU很可能访问最近被访问过的地址单元附近的地址单元。
利用程序的局部性原理：
  使用尽可能大容量的廉价、低速存储器存放程序和数据。
  使用高速存储器来满足CPU对速度的要求。
动态存储器DRAM
  电容充放电来存储数据
  集成度高、容量大、能耗低、速度慢

## Slide 42: 阅读和思考
阅读
思考
  程序的局部性原理指什么?为什么层次存储器系统能同时达到高性能/低成本/大容量的指标?
实践
  继续完成大实验。

## Slide 43: 谢谢