## Slide 1: 静态存储器及高速缓冲存储器
2019年秋
计算机组成原理

## Slide 2: 大实验报告要求
实验目标概述
主要模块设计
  硬件：Datapath、Controller、Memory、I/O
  软件：对系统软件的修改、应用软件
主要模块实现
实验成果展示
实验心得和体会
提交材料
  实验报告
  视频材料
  完整源代码及相关说明

## Slide 3: 本节内容提要
动态存储器存储原理
静态存储器存储原理
高速缓冲存储器（Cache）概述
Cache的地址映射
  直接映射
  全相联
  多路组相连

## Slide 4: 动态存储器原理
写
  往位线上送数据
  选择字线
读
  将位线上置高电平
  选中字线
  感知电容是否放电并放大
  写回
刷新
  定期的批量读操作

## Slide 5: 动态存储器的特点
存储容量高
  单位存储单元面积小
访问速度慢
  电容充放电
  刷新
能耗低
成本低

## Slide 6: Moore定律
1965年，Intel公司创始人之一Gordon Moore提出
芯片上集成的晶体管数量每18个月翻一番

## Slide 7: D触发器
RS触发器

## Slide 8: 静态存储器存储单元
写1:
  1. 在位线上设置使(bit=1, bit=0)
  2. 使字线选通
读:
  1. 使bit 和bit 都充为高电平Vdd
  2. 使字线选通
  3. 根据触发器的状态,将使其中一条位线电平为低
  4. 放大器感知bit 和bit的变化,读出存储的值
__
__
__

## Slide 9: 静态存储器典型组织方式

## Slide 10: SRAM典型时序
写时序:
D
读时序:
WE_L
A
写保持时间
写建立时间
A
D
OE_L
2
N
words
x M bit
SRAM
N
M
WE_L
写入数据
写入地址
OE_L
High Z
读地址
Junk
读访问时间
读出数据
读访问时间
读出数据
读地址
Notes: For write, you set up your address and data on the A and D pins and then you generate a write pulse that is long enough for the write access time.
For simplicity, I have assumed the Write setup time for address and data to be the same. In real life, they can be different.
For read operation, you have disasserted Wr Enable and assert Output Enable. Since you are supplying garbage address here so as soon as you assert OE_L, you will get garbage out.
If you then present an valid address to the SRAM, valid data will be available at the output after a delay of the Write Access Time.
SRAM抯 timing is much simpler than the DRAM timing which I will show you later.
+1 = 34 min. (Y:14)

## Slide 11: 静态存储器
速度快
存储密度低，单位面积存储容量小
数据入/出共用管脚
能耗高
成本高

## Slide 12: 静态和动态存储器芯片特性
SRAM DRAM
存储信息 触发器 电容
破坏性读出 非 是
需要刷新 不要 需要
送行列地址 同时送 分两次送
运行速度 快 慢
集成度 低 高
发热量 大 小
存储成本 高 低

## Slide 13: 程序运行的局部性原理
程序运行时的局部性原理表现在：
在一小段时间内，最近被访问过的程序和数据很可能再次被访问
在空间上这些被访问的程序和数据往往集中在一小片存储区
在访问顺序上，指令顺序执行比转移执行的可能性大(大约5:1 )
合理地把程序和数据分配在不同存储介质中

## Slide 14: 层次存储器系统
利用程序的局部性原理:
以最低廉的价格提供尽可能大的存储空间
以最快速的技术实现高速存储访问

## Slide 15: 程序的局部性原理
数据流访问的局部性
指令访问的局部性
不同的程序段可能访问不同的内存空间
for (i=0; i<1000; i++) {
for (j=0; j<1000; j++ ) {
a[i] = b[i] + c[i];
}
}
If err { ……}
else for (i=0; i<1000; i++) {
for (j=0; j<1000; j++ ) {
e[i] = d[i] * a[i];
}
}
……

## Slide 16: 程序的局部性原理
程序在一定的时间段内通常只访问较小的地址空间
两种局部性：
  时间局部性
  空间局部性
地址空间
访问概率

## Slide 17: 层次存储器系统
使用高速缓冲存储器Cache来提高CPU对存储器的平均访问速度。
时间局部性：最近被访问的信息很可能还要被访问。
  将最近被访问的信息项装入到Cache中。
空间局部性：最近被访问的信息临近的信息也可能被访问。
  将最近被访问的信息项临近的信息一起装入到Cache中。

## Slide 18: 高速缓冲存储器Cache
定义
  设置于主存和CPU之间的存储器，用高速的静态存储器实现，缓存了CPU频繁访问的信息。
特点
  高速：与CPU的运行速度基本匹配
  透明：完全硬件管理，对程序员透明

## Slide 19: Cache的基本运行原理
MEMORY
CACHE CONTROL
数据总线
译码选一单元
比较选一行
读过程为例
地址总线
ADDR DATA
CACHE
CPU

## Slide 20: 要解决的问题
1. 地址和Cache行之间的映射关系：
如何根据主存地址得到Cache中的数据？
2. 数据之间一致性：
Cache中的内容是否已经是主存对应地址的内容？
3. 数据交换的粒度：
Cache中的内容与主存内容以多大的粒度交换？
4. Cache内容装入和替换策略
如何提高Cache的命中率？

## Slide 21: Cache参数
块（Line）：数据交换的最小单位
命中（Hit）：在较高层次中发现要访问的内容
  命中率（Hit Rate）：命中次数/访问次数
  命中时间：访问在较高层次中数据的时间
缺失（Miss）：需要在较低层次中访问块
  缺失率（Miss Rate）：1-命中率
  缺失损失（Miss Penalty）：替换较高层次数据块的时间+将该块交付给处理器的时间
命中时间<<缺失损失
平均访问时间=HR*命中时间+(1-HR)*缺失损失

## Slide 22: 参数典型数值
块大小：4~128 Bytes
命中时间：1~4周期
失效损失：
  访问时间：6~10个周期
  传输时间：2~22个周期
命中率：80%~99%
Cache容量：1KB~256KB

## Slide 23: 全相联方式
C P U
数据
地址
有效位
主存储器
CACHE
比较
译码
标志
数据
块号
块内地址
主存地址

## Slide 24: 全相连映射硬件实现举例
主存：4GB，Cache：4KB，块大小：4B，全相联
标记位数？

## Slide 25: 全相联方式的地址映射关系
特点
1. 主存的字块可以和Cache的任何字块对应，利用率高，方式灵活。
2. 标志位较长，比较电路的成本太高。如果主存空间有2m块，则标志位要有m位。同时，如果Cache有n块，则需要有n个比较电路。
使用成本太高

## Slide 26: 直接映射方式
C P U
数据
地址
有效位
主存储器
CACHE
比较
译码
译码
块
内
地
址
块
号
标志
数据
块号
块内地址
主存地址

## Slide 27: 直接映射 Cache:硬件实现
主存：4GB
Cache：4KB
块大小：4B
直接映射
标记位数？
索引位数?

## Slide 28: Cache 举例
8 块 cache
每块16 字节
“直接映射”: 内存中的每个单元在Cache中只会有一个唯一的位置和它对应。
0-15
32-47
16-31
…
128-143
160-175
144-159
…

## Slide 29: 直接映射Cache 举例
假定有如下访问操作:
  Read location 0
  Read location 16
  Read location 32
  Read location 4
  Read location 8
  Read location 36
  Read location 32
  Read location 128
  Read location 148
cache中命中和缺失各有多少次?
0-15
32-47
16-31
…
128-143
160-175
144-159
…
0-15
16-31
32-47
XXX 128-143
XXX 144-159

## Slide 30: Cache 举例：续
Cache中命中和缺失次数?
  Read location 0: Miss
  Read location 16: Miss
  Read location 32: Miss
  Read location 4: Hit
  Read location 8: Hit
  Read location 36: Hit
  Read location 32: Hit
  Read location 128: Miss
  Read location 148: Miss
命中率 = 4/9 = 45%
注意:失效的原因
  启动失效
  冲突失效
0-15
32-47
16-31
…
128-143
160-175
144-159
…
0-15
16-31
32-47
XXX 128-143
XXX 144-159

## Slide 31: 直接映射 Cache: 硬件实现
增加块大小可以更好地利用空间局部性
A
d
d
r
e
s
s
(
s
h
o
w
i
n
g
b
i
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
)
1
6
1
2
B
y
t
e
o
f
f
s
e
t
V
T
a
g
D
a
t
a
H
i
t
D
a
t
a
1
6
3
2
4
K
e
n
t
r
i
e
s
1
6
b
i
t
s
1
2
8
b
i
t
s
M
u
x
3
2
3
2
3
2
2
3
2
B
l
o
c
k
o
f
f
s
e
t
I
n
d
e
x
T
a
g
3
1
1
6
1
5
4
3
2
1
0

## Slide 32
直接映射方式的地址映射
特点
1. 主存的字块只可以和固定的Cache字块对应，方式直接，利用率低。
2. 标志位较短，比较电路的成本低。如果主存空间有2m块，Cache中字块有2c块，则标志位只要有m-c位。且仅需要比较一次。
利用率低，命中率低，效率较低

## Slide 33: 小结
静态存储器
  存储速度快
  集成度低，容量小
  成本高
Cache
  在CPU和主存储器之间设置
  提高访问存储器的速度
  Cache和主存地址映射方式
    全相联
    直接映射

## Slide 34: 阅读与思考
阅读
思考
  设置高速缓冲存储器的目的?如何提高性能?
  对高速缓冲存储器的地址映射方式进行比较.

## Slide 35: 谢谢

## Slide 36
JK触发器运算 |  |  |  |  | 
J | K | 动作 | Q | Qnext | 动作
0 | 0 | 保持 | X | X | 不变
0 | 1 | 重置 | X | 0 | 重置
1 | 0 | 设置 | X | 1 | 设置
1 | 1 | 反转 | 1(0) | 0(1) | 反转
T触发器是在数字电路中，凡在CP时钟脉冲控制下，根据输入信号T取值的不同，具有保持和翻转功能的电路，即当T=0时能保持状态不变，T=1时一定翻转的电路。