## Slide 1: 高速缓存
2019年秋
计算机组成原理

## Slide 2: 内容提要
Cache的地址映射
  全相联映射
  直接映射
  多路组相联
Cache写策略
提高Cache性能的途径
  组织结构
  Cache参数（大小、块大小、替换策略）

## Slide 3: 层次存储器系统
使用高速缓冲存储器Cache来提高CPU对存储器的平均访问速度。
时间局部性：最近被访问的信息很可能还要被访问。
  将最近被访问的信息项装入到Cache中。
空间局部性：最近被访问的信息临近的信息也可能被访问。
  将最近被访问的信息项临近的信息一起装入到Cache中。

## Slide 4: 高速缓冲存储器Cache
基于程序的局部性原理
  时间局部性
  空间局部性
利用静态存储器的高速特性
设置于主存储器与CPU之间
缓存CPU频繁访问的信息
提高CPU访问存储器的整体性能

## Slide 5: 需要解决的问题
如何通过主存地址去访问Cache？
  全相联
  直接映射
  多路组相联
如何保证层次间一致性?
  有效位、写策略
Cache参数对性能的影响
  Cache的组织：块大小
  替换策略
  接入方式

## Slide 6: 全相联映射硬件实现

## Slide 7: 直接映射Cache硬件实现

## Slide 8: 两路组相联方式
C P U
数据
地址
有效位
主存储器
CACHE
译码
比较
比较
译码
译码
标志
数据
块号
块内地址
主存地址

## Slide 9
两路组组相联方式的地址映射
特点
1. 前两种方式的折衷方案。组间为全相连，组内为直接映射。
2. 集中了两个方式的优点。成本也不太高。
是常用的方式

## Slide 10: 组相连Cache访问举例
假设有下列访问主存顺序:
  Read location 0: Miss
  Read location 16: Miss
  Read location 32: Miss
  Read location 4: Hit
  Read location 8: Hit
  Read location 36: Hit
  Read location 32: Hit
  Read location 128: Miss
  Read location 148: Miss
  Read location 0: Hit
  Read location 128: Hit
  Read location 4: Hit
  Read location 132: Hit
0-15
64-79
…
0-15
16-31
32-47
128-143
144-159

## Slide 11: 四路组相连的Cache实现方式

## Slide 12: 直接映射到全相联

## Slide 13: 三种映射方式比较
直接映射
  主存中的一块只能映射到Cache中唯一的一个位置
  定位时，不需要判断，只需替换
全相连映射
  主存中的一块可以映射到Cache中任何一个位置
N路组相连映射
  主存中的一块可以选择映射到Cache中N个位置
全相连映射和N路组相连映射的失效处理
  从主存中取出新块
  为了腾出Cache空间，需要替换出一个Cache块
  不唯一，则需要判断应替出哪块

## Slide 14: 一致性保证
写直达（Write through）
  强一致性保证，效率低
  在Cache中命中
    同时修改Cache和对应的主存内容
  没有在Cache中命中
    写分配（Write allocate）
    非写分配（not Write allocate ）
拖后写（Write back）
  弱一致性保证，替换时再写主存
    主动替换
    被动替换
  通过监听总线上的访问操作来实现
  实现复杂，效率比较高

## Slide 15: Cache写（命中）

## Slide 16: Cache（不命中）写策略

## Slide 17: 提高存储访问的性能
平均访问时间=
命中时间x 命中率+ 缺失损失x 缺失率
提高命中率
缩短缺失时的访问时间
提高Cache本身的速度

## Slide 18: Cache缺失的四类原因
必然缺失（Compulsory Miss）
  开机或者是进程切换
  首次访问数据块
容量缺失（Capacity Miss）
  活动数据集超出了Cache的大小
冲突缺失（Conflict Miss）
  多个内存块映射到同一Cache块
  某一Cache组块已满，但空闲的Cache块在其他组
无效缺失
  其他进程修改了主存数据

## Slide 19: 对策
必然缺失
  世事总有缺憾
  如果程序访问存储器的次数足够多，也就可以忽略了
  策略
    预取
容量缺失
  出现在Cache容量太小的时候
  增加Cache容量，可缓解缺失现象
冲突缺失
  两块不同的内存块映射到相同的Cache块
  对直接映射的Cache，这个问题尤其突出
    增加Cache容量有助于缓解冲突
    增加相联的组数有助于缓解冲突

## Slide 20: 影响Cache缺失率的因素
经验总结：容量为N、采用直接映射方式Cache的缺失率和容量为N/2、采用2路组相联映射方式Cache的缺失率相当

## Slide 21: 影响Cache命中率的因素
Cache容量
  大容量可以提高命中率，但是……
Cache块大小
  选择多大的行，还真是个问题
地址映射方式
  多路组相联，但到底多少路呢？
替换算法
  替换哪行出去呢？
多级Cache
  给用户更多的选择

## Slide 22: 命中率和容量的关系
Cache Size in KB
Hit Rate

## Slide 23: 块大小和缺失率的关系

## Slide 24: 块大小的权衡
一般来说，数据块较大可以更好地利用空间局部性，但是：
  数据块大意味着缺失损失的增大：
    需要花费更长的时间来装入数据块
  若块大小相对Cache总容量来说太大的话，命中率将降低
    Cache块数太少
一般来说，平均访问时间 = 命中时间 x 命中率 + 失效损失 x 缺失率
缺失损失
块大小
缺失率
利用空间局部性
较少的数据块：
弥补时间局部性
平均访
问时间
增加了缺失损失
和缺失率
块大小
块大小

## Slide 25: 块替换策略
直接映射
  主存中的一块只能映射到Cache中唯一的一个位置
  定位时，不需要选择，只需替换
全相联映射
  主存中的一块可以映射到Cache中任何一个位置
N路组相联映射
  主存中的一块可以选择映射到Cache中N个位置
全相联映射和N路组相联映射的失效处理
  从主存中取出新块
  为了腾出Cache空间，需要替换出一个Cache块
  不唯一，则需要选择应替出哪块

## Slide 26: 替换策略
最近最少使用LRU
  满足程序局部性要求
  有较高命中率
  硬件实现复杂
先进先出FIFO
  满足时间局部性
  实现比较简单
随机替换RAND
  实现简单
  命中率也不太低

## Slide 27: 多级Cache
采用两级或更多级cache来提高命中率
  增加Cache层次
  增加了用户的选择
将Cache分解为指令Cache和数据Cache
  指令流水的现实要求
  根据具体情况，选用不同的组织方式、容量

## Slide 28: 多级Cache
在处理器中设置独立的数据Cache和指令Cache
在处理器外设置第二级Cache，甚至是第三级Cache

## Slide 29: Cache接入系统的体系结构
1. 侧接法：像入出设备似的连接到
总线上，优点是结构简单，成本低，
缺点是不利于降低总线占用率。
CPU
MEMORY
CACHE
Bus Master 1
Bus Master 2
总线

## Slide 30: CACHE 接入系统的体系结构
2. 隔断法：把原来的总线打断为两段，
使 CACHE 处在两段之间，优点是有利于提高总线利用率，支持总线并发操作，缺点是结构复杂，成本较高。
CPU
MEMORY
CACHE
Bus Master 1
Bus Master 2
总线

## Slide 31: 一致性保证策略（MESI）
修改态（M）：处于这个状态的cache块中的数据已经被修改过，和主存中对应的数据已不同，只能从cache中读到正确的数据。
独占态（E）：处于本状态的cache块的数据和主存中对应的数据块内容相同，而且在其它cache中没有副本。
共享态（S）：处于本状态的cache块的数据和主存中对应的数据块内容相同，而且可能在其它cache中有该块的副本。
无效态（I）：处于本状态的cache块中尚未装入数据。

## Slide 32: 两级Cache块的状态转换
I
L1:
L2:
S
I
E
E
M
M
读入数据
读入数据
第一次修改
第二次修改
多次修改
访问主存
第一次修改
访问主存
替换策略：
S、E状态不需改写L2

## Slide 33: 写主存顺序
L2监听到其它总线主设备写请求，并要求该设备等待；
L2将要被写的地址传给L1，如果L1中的数据在一次写之后有了新的修改（状态为M），则需要将L1中该块的数据写回到主存中。任何情况下，都将该块的状态标记为非法态（I）。
如果L1中的数据与L2相同，则无须L1将数据写回主存中，而只要L2把自己的块的内容写回即可。但还是要把该块的状态标记为非法态（I）。
L2唤醒总线主设备，由它完成写操作。

## Slide 34: Cache
目标
  提高CPU访问存储器系统的平均速度
策略
  利用一容量较小（降低成本）的高速缓冲存储器
组织方式
  全相连、直接映射、组相连

## Slide 35: Cache
包含性保证
  cache中的块和主存中的块进行映射
一致性保证
  写回主存策略
提高命中率
  容量
  关联方式
  块替换算法

## Slide 36: Cache
局部性原理：
  任何时候，程序需要访问的只是相对较小的一些地址空间。
    时间局部性
    空间局部性
三类主要的Cache缺失原因：
  无法避免的缺失：如：第一次装入
  块冲突：增大Cache容量、改进组织方式 避免不断的块冲突
  容量冲突：增大Cache容量
Cache设计
  总容量、块大小、组织方式
  替换算法
  写策略（命中时）：写直达、拖后写
  写策略（不命中时）：是否装入到Cache？

## Slide 37: 设计Cache
有关方案
  cache 容量
  块大小
  组织方式
  替换算法
  写策略
方案优化
  根据用途选择
    海量数据处理
    指令数据平衡 (I-cache, D-cache)
  根据成本优化
简单化常常就是优化
关联度
Cache 容量
块大小
Bad
Good
Less
More
Factor A
Factor B

## Slide 38: 阅读和思考
大实验检查验收安排
阅读
  教材相关章节
  预习虚拟存储器
思考
  Cache命中率和哪些因素有关？如何提高Cache的命中率？
  Cache写有许多策略，试进行比较。

## Slide 39: 谢谢