## Slide 1: MIPS异常与中断
2019年秋
计算机组成原理

## Slide 2: 内容提要
异常及中断一般流程
CP0协处理器的组成
MIPS异常和中断处理机制
MIPS虚拟存储管理机制
TLB设计及维护

## Slide 3: 流水线CPU的异常处理

## Slide 4: MIPS异常与中断处理流程
异常和中断检测
  异常：来自CPU内部，设置Cause寄存器 （寄存器）
  中断：来自外部设备
异常和中断响应
  保留断点：EPC，程序状态字 （寄存器）
异常和中断处理
  保存现场：通用寄存器等
  服务程序
异常和中断返回
  返回到断点处继续执行

## Slide 5: MIPS协处理器CP0
用于处理难以用常规指令解决的问题
  配置
  Cache控制
  异常/中断控制
  存储管理控制
  其他事项
使用寄存器实现

## Slide 6: MIPS协处理器CP0

## Slide 7: MIPS协处理器CP0

## Slide 8: Status Register
状态寄存器
  BEV:BootException
  KSU:(0:内核1:管理2:用户)
  IM7..0:中断屏蔽
  IE:中断允许
  EXL: 异常级别,进入内核态,禁止中断
  ERL:错误级别,禁止中断

## Slide 9: Cause Register
BD：是否在延迟槽中
IP：中断源
ExcCode：异常代码

## Slide 10: EPC Register
异常指令地址
中断处理后返回点
如何获取？
  多周期CPU
    中断：指令执行完成后检查中断源，EPC=PC
    异常：指令执行错误后，EPC=上一条指令的地址
指令流水CPU
  精确异常

## Slide 11: BadVaddrRegister
访存错误发生时虚拟地址
  当内存访问出错时保存
  可用于后续对TLB的维护

## Slide 12: EBase Register
服务程序的统一入口
  Ebase+Offset

## Slide 13: 访问CP0寄存器
通过两条指令进行CP0寄存器的设置
MFC0
MTC0

## Slide 14: MIPS异常及其分类
硬件中断、系统调用以及其他打断程序正常运行流程的事件统称为异常
例如：
  外部中断
  存储地址相关的异常
  系统调用（SYSCALL）
  计算异常
  程序或者硬件检测到的错误

## Slide 15: 精确异常
在处理异常时，产生异常的位置之前的指令都应已经执行完毕，该指令之后的则都不处理
需要精确记录异常的位置（指令）
  将地址写入到EPC中
  如果是延迟槽中的指令呢？
需要取消后续指令

## Slide 16: MIPS32的异常种类
按优先级排列
Reset | 由SI_ColdReset信号引起
SoftReset | 由SI_Reset信号引起
DSS | EJTAG调试单步异常
DINT | EJTAG调试中断异常，由外部的EJ_DINT输入引起，或由设置ECR寄存器中的EjtagBrk位引起
NMI | 由SI_NMI信号引起
Machine Check | TLB写与一个存在的表项冲突
Interrupt | 由未被屏蔽的硬件或软件中断信号引起
Deferred Watch | 延迟的观察
DIB | EJTAG调试硬件指令断点匹配
WATCH | 访问地址与观察寄存器中的地址匹配（取指时）
AdEL | 指令地址对齐错误，或用户模式下访问核心地址空间
IBE | 取指时总线错误
DBp | EJTAG断点（执行SDBBP指令）
Sys | 执行SYSCALL指令
Bp | 执行BREAK指令
CpU | 对一个未使能的协处理器执行协处理器指令

## Slide 17: MIPS32异常种类（续）
异常 | 描述
RO | 执行保留指令
Ov | 算术指令溢出
Tr | 执行陷阱指令（陷阱条件为真时）
DDBL/DDBS | EJTAG数据地址断点（只对地址有效），或Store指令的EJTAG数据值断点（对地址和值有效）
WATCH | 访问地址与观察寄存器中的地址匹配（访问数据时）
AdEL | 读数据地址对齐错误，或用户模式下读核心地址空间数据
AdES | 写数据地址对齐错误，或用户模式下写核心地址空间数据
TLBL | 读数据/指令时TLB缺失，或TLB无效（有效位为0）
TLBS | 写数据时TLB缺失，或TLB无效（有效位为0）
TLB Mod | 写TLB错误（写使能位为0）
DBE | 读/写数据时总线错误
DDBL | EJTAG数据硬件断点与读指令读出的数据匹配

## Slide 18: 异常处理的基本流程
保存现场
  在异常程序入口，硬件只记录了被打断程序的很少量的信息，需要保留相关的控制寄存器等值使得异常处理程序能够执行（k0 \k1寄存器保留给异常处理代码使用）
判断不同的异常
  查询Cause寄存器，根据其不同的定义来进行不同的处理流程
构造异常处理内存空间
  异常处理程序可能由高级语言编写，需要保留通用寄存器，构造堆\栈存储区
处理异常
准备返回
  恢复通用寄存器，将SR寄存器改回原值并返回

## Slide 19: 异常返回
一般而言，异常处理代码工作在核心态，而被中断的程序是在用户态，所以异常返回意味着状态转换
这个转换与指令返回必须“同时”完成，即用一条指令完成
ERET
  返回EPC指向的地址
  SR寄存器修改

## Slide 20: 处理流程（硬件部分）

## Slide 21: 处理流程（软件部分）

## Slide 22: 中断
中断是异步发生的，是来自处理器外部的I/O设备的信号的结果。
硬件中断不是由任何一条专门的指令造成的
  I/O设备，比如网络适配器，磁盘控制器等通过处理器芯片上的一个引脚发送信号，并将异常号放到系统总线上，用来触发中断，这个异常号标识了引起中断的设备
MIPS处理器的中断控制设计
  在中断发生时，如果该指令已经完成了MEM段的操作，则保证该指令执行完毕
  反之，则丢弃流水线上这条指令的工作

## Slide 23: 启动过程
当处理器收到SI_ColdReset信号:处理器执行完全的复位初始化，包括放弃当前状态机、建立临界状态
  使得处理器处于可以从非缓存、非映射地址空间执行指令的状态
在复位异常中，处理器的状态是未定义的，但以下寄存器需要初始化
  Random寄存器被初始化为TLB表项条数减1；
  Wired寄存器初始化为0；
  Config寄存器初始化为引导时的状态；
  Status寄存器的RP、BEV、TS、SR、NMI及ERL域初始化到特定的状态；
  WatchLo寄存器的I、R、W域初始化为0；
  ErrorEPC寄存器中装入PC；
  PC中装入0xBFC0_0000

## Slide 24: 启动过程

## Slide 25: 异常嵌套
很多情况下，需要（或者是不可避免）允许在异常处理时发生另一个异常，这叫做异常嵌套
  如果只是简单的处理，会产生混乱，因为被中断的程序的关键状态存放在EPC、STATUS、CAUSE等寄存器中，并且另一个异常会立即修改这几个寄存器。所以在允许下一级嵌套异常之前，必须保存这些值。另外，一旦重新“使能”了异常，就不能再依赖k0和k1的值了。
嵌套异常的服务程序必须用一些主存空间来保存寄存器的值，使用的数据结构叫异常帧，多个嵌套异常的异常帧通常保存在栈中
  每一个异常都会消耗栈资源，所以任意深度的嵌套异常是不可容忍的
  大多数系统赋予每一类异常一个优先级，并且规定：当一个异常正在被服务时，只有高优先级的异常才被允许。这样的系统只需要和优先级数一样多的异常帧存储空间就够了

## Slide 26: MIPS32存储管理
虚拟地址空间划分
  Kuseg
    用户态可以使用的地址，需经过MMU转换
  Kseg0
    最高位清零后就是物理地址
  Kseg1
    最高三位清零后就是物理地址
  Kseg2
    核心态使用，需经过MMU转换

## Slide 27: 虚实地址转换
程序运行的级别
  用户态
  核心态
  调试态
存储管理需求
  程序装入的重定位
  动态申请空间
  隐藏和保护
  共享
  请求页
虚实地址转换
  任何的处理器地址的访问（包括指令与数据）都需要经过MMU的地址转换，即程序（虚）地址转换到物理地址

## Slide 28: 地址转换机制

## Slide 29: 基于TLB的地址转换
设置MMU，基于TLB来进行地址转换

## Slide 30: 需要解决的问题
TLB组成和结构设计
TLB维护指令
TLBRefill exception

## Slide 31: TLB结构

## Slide 32: TLB设置
TLB通过CP0的寄存器进行维护
  Index
  EntryHi
  EntryLo0
  EntryLo1
相关指令
  MFC0 MTC0 TLBWI

## Slide 33: TLB维护
JTLB维护
  软件通过TLBWI和TLBWR指令填充JTLB的某个表项
  在填充TLB之前，首先用CP0指令更新和TLB相关的CP0寄存器，然后用相关CP0寄存器的内容填充TLB入口的不同字段
    PageMask：PageMaskregister
    VPN2 and ASID ：EntryHiregister
    PFN0, C0, D0, V0 and G bit ：EntryLo0 register
    PFN1, C1, D1, V1 and G bit ：EntryLo1 register
ITLB及DTLB
  完全硬件管理，对软件透明
  相当于JTLB的“cache”

## Slide 34: TLB异常的处理流程
TLB异常——取指令和数据访问时，如果出现如下情况则会发生TLB异常
  在使用TLB的存储管理系统中没有TLB表项可以匹配，状态寄存器的EXL位被置为1
  在使用TLB的存储管理系统中有TLB表项可以匹配，但其合法位指示该表项无效
  虚存地址大于等于一个固定映射（fixed-mapping）存储管理器的上界

## Slide 35: 小结
协处理器CP0
中断及异常处理过程
存储管理实现方法
阅读
  《See MIPS Run 》

## Slide 36: 谢谢