## Slide 1: 输入输出系统和设备
2019年秋
计算机组成原理

## Slide 2: 教学内容安排
第一讲：输入/输出系统概述和输入/输出方式
第二讲：总线
第三讲：接口电路和外部设备
大实验答辩
第四讲：课程总结
期末考试

## Slide 3: 主要教学内容
输入输出系统的作用、功能及与其他系统的关系
输入/输出系统组成
要解决的问题
输入/输出方式
  程序直接控制
  中断
  DMA
  通道
  外围处理机

## Slide 4: 计算机运行机制
Datapath: 完成算术和逻辑运算，通常包括其中的寄存器。
Control: CPU的组成部分，它根据程序指令来指挥datapath，memory以及I/O运行，共同完成程序功能。
Memory: 存放运行时程序及其所需要的数据的场所。
Input: 信息进入计算机的设备，如键盘、鼠标等。
Output: 将计算结果展示给用户的设备，如显示器、打印机、喇叭等。
Datapath
Control
Memory
Input
Output

## Slide 5: 作用和功能
与计算机外部交换信息的通道
  早期
    穿孔机、纸带
  中期
    键盘、显示器、打印机、鼠标
  现在
    语音、图象、图形等多媒体数据（扫描仪、DC）
    计算机网络
  将来
    无所不在的计算、普适计算
    人机交互、脑机交互

## Slide 6: 计算机系统

## Slide 7: 计算机系统

## Slide 8: 计算机系统

## Slide 9: 计算机系统

## Slide 10: 个人计算机的组成

## Slide 11: I/O设备

## Slide 12: I/O设备
繁多的输入/输出设备
  功能多样
    满足各种要求
  服务对象不同
    人、计算机、其他设备
  数据传输率差别很大
    键盘、鼠标
    显示器、网卡
多：种类繁多
杂：功能繁杂
异：速度不一
如何管理外部设备

## Slide 13: 要解决的问题
控制方式
  CPU如何控制输入/输出？（输入/输出方式）
传输方式
  传输通道、方式、速率等（总线、接口）
数据识别和转换
  数/模转换、语音识别等，转换为字符、数据等计算机能识别的格式（设备）

## Slide 14: 输入输出方式
程序直接控制
  CPU直接使用输入/输出指令来控制外部设备
程序中断
  外部设备请求，CPU响应，CPU与外设并行工作
直接存储访问（DMA）
  专用输入/输出控制器
通道
外围处理机

## Slide 15: 程序直接控制
CPU方：
查询接口状态（循环等待）
直到外设已经接收到该字符
读字符
外设方：
往接口数据缓冲中送字符
处理完后，置状态寄存器
等待下一个字符
READSERIAL: // 读串口：将读到的数据写入v0低八位
lui t1, %hi(SerialStat)
.TESTR:
lb t0, %lo(SerialStat)(t1) // 查看串口状态
andi t0, t0, 0x0002 // 截取读状态位
bne t0, zero, .RSERIAL // 状态位非零可读进入读
nop
j .TESTR // 检测验证
nop
.RSERIAL:
lui t1, %hi(SerialData)
lb v0, %lo(SerialData)(t1) // 读出
jr ra
nop

## Slide 16: x86下的程序控制
inb: xor eax, eax push dx mov dx, [esp + 4] in al, dx pop dx ret
outb: push dx mov dx, [esp + 4] mov al, [esp + 6] out dx, al pop dx ret inw: xor eax, eax push dx mov dx, [esp + 4] in ax, dx pop dx ret

## Slide 17: 程序直接控制方式特点
成本低
效率低
严重占用CPU资源
适用情况
  早期计算机中高速设备

## Slide 18: 程序中断方式
CPU和外部设备同时工作
  外部设备发起请求
  CPU暂停正在执行的程序，进行响应
  处理完成后，继续执行原来的程序
提高CPU的效率
可以同时管理多个外部设备

## Slide 19: 中断的一些概念
中断源
  外中断：I/O设备等
  异常(内中断)：处理器硬件故障、程序“出错”，Trap
  中断触发器
  中断状态寄存器
中断优先级
  响应中断的顺序
禁止中断与中断屏蔽
  中断允许触发器（EI、DI）
  有选择封锁

## Slide 20: 中断的完整过程
中断请求
  中断源设备设置中断触发器
    每个中断源有1个中断触发器
    同时可设置1个中断屏蔽触发器
中断响应
  响应条件
    允许中断、当前指令结束、优先级
  响应实现
    硬件实现的中断隐指令，保存断点
中断处理
  保存现场信息
  运行中断服务程序
  中断返回

## Slide 21: 中断处理过程

## Slide 22: 中断设备接口组成
中断请求寄存器
中断屏蔽寄存器
优先级排队线路
数据缓冲寄存器
中断控制和工作状态逻辑
设备选择器
中断向量表

## Slide 23: 8259A中断控制器

## Slide 24: 程序中断方式应用场景
CPU与外部设备并行工作
硬件故障处理
人机交互
多道程序和分时操作
实时处理（监控）
应用程序和操作系统之间的联系
多处理机中各处理机之间联系

## Slide 25: 中断控制方式特点
适用情况
  传输速度不高
  传输量不大
对CPU干扰较大

## Slide 26: 直接存储访问（DMA）
I/O设备和主存储器之间的直接数据通路，为专设的硬件，用于高速I/O设备和主存储器之间成组传送数据。
数据传输过程由DMA自行控制
主存储器需要支持成组传送
数据传送开始前和结束后通过程序或中断方式对DMA进行预处理和后处理
DMA工作方式
  独占总线方式
  周期窃取方式

## Slide 27: DMA控制器组成

## Slide 28: DMA数据传送过程
将内存起始地址、设备地址、数据传送个数送DMA，然后启动设备
继续执行主程序，同时完成一批数据传送
中断服务程序进行DMA结束处理
cpu预处理
数据传送
后处理
主存地址送总线；数据送I/O设备（主存）；主存地址增1；WC内容减1。
向CPU申请程序中断
允许传送？
数据块传送结束？
DMA请求
N
Y
N
Y

## Slide 29: DMA方式的问题
虚拟地址和实地址
  DMA采用实地址：虚拟地址连续，但实地址不连续
  采用虚拟地址：DMA进行虚实地址转换
Cache一致性
  主存中的数据可能不是最新的
  采用直接写会带来性能的降低
  DMA查询Cache，降低性能
  直接设计硬件控制

## Slide 30: DMA方式的特点
与设备一对一服务
  多DMA控制器同时工作可能发生冲突
对CPU打扰适中
  初始化
  周期挪用
无法适用大量高速设备的管理

## Slide 31: 通道控制方式
I/O通道是计算机系统中代替CPU管理控制外设的独立部件，是一种能执行有限I/O指令集合——通道命令的I/O处理机。
一对多的连接关系
适应不同速度、不同种类的外部设备，可并行工作

## Slide 32: 通道的功能
根据CPU要求选择某一指定外设与系统相连，向该外设发出操作命令，进行初始化
指出外设读/写信息的位置以及与外设交换信息的主存缓冲区地址
控制外设与主存之间的数据交换
指定数据传送结束时的操作内容，检查外设的状态

## Slide 33: 通道的类型
字节多路通道
  简单的共享通道，分时处理，面向低、中速字符设备
选择通道
  选择一台外设独占整个通道，以成组传送方式传送数据块，效率高，适合快速设备
数组多路通道
  上两种方式的结合，效率高，控制复杂

## Slide 34: 外围处理机
通道型处理机
  共享内存
外围处理机
  通用计算机
  独立完成输入/输出功能
  通过通道方式与主机进行交互

## Slide 35: 设计输入/输出系统
性能
  考虑吞吐量和延迟
  适应各种不同类别的设备的性能的差异
  从操作系统、驱动程序等各方面综合考虑
  考虑到设备性能的提高
可扩展性
  允许更多的设备接入到输入/输出系统
可适应性
  设备有无
  设备故障

## Slide 36: 输入/输出系统
输入/输出设备多，功能复杂，速度不一
多种控制方式，解决速度不一的问题，尽量少地占用CPU资源
操作系统管理
硬件直接支持
与不同的设备有直接的依赖关系（驱动程序）
尽量使设备使用统一的标准——虚拟设备

## Slide 37: 阅读和思考
阅读
  教材相关章节
思考
  输入/输出方式解决了什么问题?
  它们各自有哪些特点?
实践
  完成实验报告
  完成第三单元作业

## Slide 38: 谢谢