## Slide 1: 总线
2019年秋
计算机组成原理

## Slide 2: 主要教学内容
总线概念
总线分类
总线组成
设计总线的关键问题
  总线仲裁
  通信方式
总线举例

## Slide 3: 处理器和其他组成部分的接口
输入/输出系统设计受到多方面因素的影响（可扩展性，可恢复性等）
性能: — 访问延迟 — 吞吐量 — 设备和系统的连接关系 — 层次存储系统 — 操作系统
用户和应用也各不相同

## Slide 4: 什么是 bus?
公共汽车：一种大众交通工具
一组导线
共同点: 多个使用者共享通道

## Slide 5: 计算机总线
共享的信息通道
用于连接计算机多个子系统（部件）
总线也是连接复杂巨系统的一种基本工具
  功能抽象
Control
Datapath
Memory
Processor
Input
Output

## Slide 6: 使用总线的好处
解决外部设备“杂”的问题：
  容易增添新的设备
  使用相同总线标准的外设容易在不同计算机间兼容
降低成本：
  总线可供多个设备共享
简化设计
Memory
Processor
I/O Device
I/O Device
I/O Device

## Slide 7: 总线的不足
容易成为信息通道的瓶颈
  总线带宽限制了整条总线的吞吐量
总线的最高速度主要由下列因素决定：
  总线长度
  总线负载的设备数
  负载设备的特性
    延迟是否差异较大？
    数据传输率差异较大？
Memory
Processor
I/O Device
I/O Device
I/O Device

## Slide 8: 单总线计算机：主板总线
使用一条总线：
  处理器和主存储器之间通信
  主存储器和输入/输出设备之间通信
优点：简单、成本低
缺点：速度慢，总线将成为系统瓶颈
应用： IBM PC – ISA EISA、PDP-1
处理器
主存储器
输入/输出设备
主板总线

## Slide 9: 双总线系统
输入/输出总线通过适配器和处理器-主存总线相连：
  处理器-主存总线：主要用于处理器和主存储器之间的通信
  输入/输出总线：为输入/输出设备提供信息
应用举例：
  Apple Macintosh II
    NuBus： 处理器、主存和选定的少量I/O设备
    SCSI总线：其余I/O设备
处理器
主存
处理器-主存总线
总线适配器
输入/输出
总线
总线适配器
总线适配器
输入/输出
总线
输入/输出
总线

## Slide 10: 三总线系统
主板总线连接到处理器-主存总线
  处理器-主存总线主要用于处理器和主存之间数据交换
  I/O总线连接到主板总线
优点
  大大减少处理器-主存总线负载
例：现代PC基本采用的结构

## Slide 11: 传统的x86计算机的总线

## Slide 12: 新的i7处理器

## Slide 13: 新x86系统的总线连接

## Slide 14: 总线类型
处理器-主存总线 （专用）
  传输距离短、速度高
  主存储器专用
    保证主存储器-处理器之间的高带宽
  直接和处理器连接
  优化处理使之适应Cache块传送
输入/输出总线（行业标准）
  通常距离较长，速度较慢
  需要适应多种输入/输出设备
  和处理器-主存总线通过桥连接（或通过主板总线）
主板总线（行业标准或专门设计）
  主板：连接各部件器件的底盘
  应允许处理器、主存储器和输入/输出设备互连
  应有价格优势：所有组件连接在一条总线上

## Slide 15: 总线的一般组成
控制线:
  总线请求信号及数据接收信号
  指明数据线上传输信息的类型
数据线 在源设备和目标设备间传送信息
  数据和地址
  复杂的命令
数据线
控制线

## Slide 16: 总线标准
设备用于人机交互
总线定义了交互的通信协议/标准:
PCI
EISA
SCSI
USB
Bluetooth
…
标准十分重要:
不同公司设计的外部设备，应该能在同一计算机上安装使用。
不同公司的计算机也应该可以使用某一外部设备。
外部设备的通讯速度差异很大
标准是抽象的设计
标准可以影响性价比，可靠性等

## Slide 17: 总线结构
一组导线
接口的物理/机械特性
电气信号规范
时序和信号规范
事务协议

## Slide 18: 总线相关概念
总线主设备：有能力控制总线，发起总线事务
总线从设备：响应主设备请求
总线通信协议：定义总线传输中的事件顺序和时序要求
异步总线传输： 控制信号（请求，应答）作为总控信号
同步总线传输：使用共同的时钟信号
° ° °
主设备
从设备
控制线
地址线
数据线

## Slide 19: 主设备和从设备
总线事务包括两个部分：
  发起命令 （和地址）
  传输数据
主设备是总线事务的发起者：
  发出命令（和地址）
从设备是总线事务的响应者：
  若主设备发出的是读命令，则将数据发送到主设备
  否则，接收主设备发来的写入数据
总线主设备
总线从设备
主设备发起传输动作
数据可双向传输

## Slide 20: 仲裁：获得总线使用权
总线设计中重要问题之一：
  如何为需要使用总线的设备保留总线？
可通过主—从设备的安排来避免冲突：
  只允许总线主设备发起总线事务，控制所有总线请求
  从设备响应主设备的读写请求
最简单的设计：
  处理器作为唯一的总线主设备
  所有总线请求均由处理器控制
  主要缺点：处理器被卷入到每一个总线事务中
总线主设备
总线从设备
控制信号：主设备发起总线事务
数据可双向传输

## Slide 21: 多个总线主设备
总线仲裁的基本要求：
  某总线主设备使用总线前应发出总线请求
  只有得到授权后，主设备才能使用总线
  使用完毕后，主设备应通知仲裁器
总线仲裁器在以下两方面取得平衡：
  优先权：优先级高的设备应该得到优先服务
  公平性：最低优先级的设备也不能永远被排除在总线服务之外
总线仲裁方式：
  集中仲裁和分布仲裁
    集中仲裁： 例如，交通警察在路口指挥交通
    分布仲裁： 路口没有交通警察，所有车辆先停下，确认其他方向没有来车后通行
  按优先级仲裁或轮循仲裁
    优先级仲裁：例如，救护车在道路上有高优先级

## Slide 22: 总线仲裁方式
集中仲裁
  菊链仲裁
    所有设备共用一个总线请求信号
  集中平行仲裁
    通过集中的仲裁器进行
分布仲裁
  通过自我选择进行分布式仲裁
    每个要使用总线的设备将自己的标识放在总线上
  碰撞检测
    以太网

## Slide 23: 菊链仲裁
优点：简单
缺点：
  无法保证公平性 低优先级设备可能得不到总线使用权
  总线授权信号的逐级传递限制了总线的速度
Bus
Arbiter
Device 1
Highest
Priority
Device N
Lowest
Priority
Device 2
Grant
Grant
Grant
Release
Request
wired-OR

## Slide 24: 集中平行仲裁
用于几乎所有处理器-主存总线和一些高速输入/输出总线
总线
仲裁器
设备 1
设备 N
设备 2
授权
请求

## Slide 25: 同步和异步总线
同步总线：
  控制线中包含有一根时钟信号线
  传输协议根据时钟信号制定：
    例如：主设备提出总线请求后5个时钟周期，可以获得能否使用总线的信号。
  优点：逻辑简单、高速
  缺点：
    总线上所有设备必须按时钟频率工作
    为防止时钟信号扭曲，高速工作时，总线距离必须足够短
异步总线：
  不使用统一的时钟
  可适应设备的不同速度
  不用担心时钟信号扭曲，距离可较长
  使用握手协议

## Slide 26: 最简单的总线模式
所有设备同步工作
所有设备以同样的速度工作
=> 简单的协议
  只需管理源和目标

## Slide 27: 简单的同步协议
就是处理器-主存储器总线也比它复杂
  主存（从设备）需要响应时间
  需要控制数据速度
BReq
BG
Cmd+Addr
R/W
Address
Data1
Data2
Data

## Slide 28: 典型的同步协议
从设备指示何时开始传送数据
实际传送开始后，按总线时钟传送数据
BReq
BG
Cmd+Addr
R/W
Address
Data1
Data2
Data
Data1
Wait

## Slide 29: 同步定时

## Slide 30: 典型的异步协议
主存储器收到外部设备发出的ReadReq信号，从数据总线读到地址，并发出Ack信号。
外部设备发现Ack信号为高 =>释放ReadReq和数据
主存发现ReadReq信号为低，将 Ack信号置低
主存读出数据后，将数据送总线，并将DataRdy置高
外部设备发现DataRdy为高，读数据，并发出Ack信号
主存发现Ack为高，将DataRdy拉低，并释放数据线
外部设备发现DataRdy为低，拉低 Ack信号，指示传送结束

## Slide 31: 异步定时

## Slide 32: 增加总线带宽
增加总线的宽度
  可增加每个周期传送数据的量
  提高了成本
分别设置数据总线和地址总线
  可同时传送数据和地址
  提高了成本

## Slide 33: 增加总线带宽
采用成组传送方式
  一个总线事务传送多个数据
  每次只需要在开始的时候传送一个地址
  直到数据传送完毕才释放总线
  代价
    复杂度提高
    延长后续总线请求的等待时间

## Slide 34: 多主设备总线提高事务数量
仲裁重叠
  在当前事务时，为下一总线事务进行仲裁
总线占用
  在没有其他主设备请求总线的情况下，某主设备一直占用总线，完成多个总线事务
地址、数据传送重叠
在现代内存总线上，应用了上述全部技术

## Slide 35: PCI总线
外部组件互连总线
时钟频率：33MHz或66MHz（CLK）
集中仲裁方式（REQ#、GNT#）
  和上一事务重叠
32位地址和数据线互用（AD）
  V2.1 为64位
总线协议
  总线周期：内存读、内存写、内存成组读等（C/BE#）
  地址握手和保持（FRAME#、IRDY#）
  数据宽度（C/BE# ）
  通过IRDY#和TRDY#握手信号传输变长的数据块
最大带宽达133MB（33MHz）或528MB（66MHz）

## Slide 36: 32位PCI总线的信号

## Slide 37: PCI 总线的读/写事务
所有信号在时钟正边沿采样
集中平行仲裁
  和上一事务重叠
所有事务可无限制成组传送
地址段起始于FRAME#信号有效
第一时钟周期主设备发出cmd和address
数据传送
  当主设备准备好传输数据，主设备发出IRDY# 信号
  从设备准备好传输数据，发出TRDY#信号
  上述两个信号均有效时的时钟上升沿开始传送数据
主设备准备结束数据传送时，将FRAME#信号失效

## Slide 38: PCI 总线读事务

## Slide 39: PCI读
总线主设备得到授权后，将FRAME#置为有效，开始读事务。并通过AD发送要读的地址，C/BE#发送读命令
从设备从AD上识别是否被选中
主设备释放对AD的控制，同时，在C/BE#上给出AD上哪些位是有用的（1~4Byetes）。并置IRDY#为有效，表示已准备好，可以接收数据。
被选中的从设备置DEVSEL信号，表示已收到命令并可响应。将读出的数据送AD，并置TRDY#通知主设备接收。

## Slide 40: PCI读
主设备可在周期4读到第一个数据。并根据需要决定是否要改变C/BE#的值。
如果从设备的速度不高，则需要插入等待周期。
主设备通过FRAME信号通知从设备结束数据传输，并将IRDY置高。
从设备相应地将TRDY和DEVSEL信号置高，总线返回到空闲状态

## Slide 41: PCI写事务

## Slide 42: PCI优化
尽量使总线有效传输
  可采用类似RISC技术，仲裁和数据传输并行进行
总线占用
  为上一主设备保留总线授权，直到有其他主设备申请使用总线
  得到授权的主设备可在不仲裁的情况下直接开始下一传送过程
仲裁时长
  主设备和从设备尽力延长传输流（使用xRDY）
  从设备使用STOP (abort or retry)信号终止连接
  主设备通过FRAME信号终止连接
  仲裁器通过GNT信号终止连接
延迟(挂起, 时段分离)事务
  对慢速设备，在请求后暂时释放总线

## Slide 43: PCI的其它问题
中断：
  用于支持控制I/O设备
Cache一致性：
  用于支持I/O和多处理器
加锁：
  支持分时操作, I/O和多处理器
可配置地址空间

## Slide 44: 总线发展趋势
逻辑总线，物理交换
许多总线已采用新的点到点标准
  3GIO
  PCI Express
  Serial ADA

## Slide 45: 总线参数选择
选择 提高性能 降低成本
总线宽度 将地址和数据线分开 互用地址和数据线
数据宽度 越宽越快（32位） 越窄越廉价（8位）传大小 多字可减少总线开销 送单字传送简单
主设备 多主设备（仲裁） 单主设备
时钟 同步 异步
协议 并行 串行

## Slide 46: DMA使用内存总线的方式
独占使用：当外设要求传送一批数据时，由DMA控制器发一个信号给CPU。DMA控制器获得总线控制权后，开始进行数据传送。一批数据传送完毕后，DMA控制器通知CPU可以使用内存，并把总线控制权交还给CPU。
周期挪用（周期窃取）：当I/O设备没有 DMA请求时，CPU按程序要求访问内存：一旦 I/O设备有DMA请求，则I/O设备挪用一个或几个周期。（随时，一旦冲突，DMA优先）
DMA与CPU交替访内：一个CPU周期可分为2个周期，一个专供DMA控制器访内，另一个专供CPU访内。不需要总线使用权的申请、建立和归还过程。

## Slide 47: 小结
总线
  多个部件之间进行数据传送的共享通道
  计算机总线
    处理器内部总线
    系统总线
    I/O总线
总线设计
  总线仲裁
  数据传输模式
  提高总线性能

## Slide 48: 阅读和思考
阅读
  参考书相关内容
思考
  计算机总线作用？总线仲裁应考虑哪些方面？
  总线数据传输模式有哪些？各有什么特点？
实践
  本单元作业
小组答辩
  地点同实验课上课地点
  请准备好PPT

## Slide 49: 谢谢