## Slide 1: 接口电路和外部设备
2019年秋
计算机组成原理

## Slide 2: 主要教学内容
接口电路的作用
接口电路的一般组成
串行接口
USB接口
输入/输出设备

## Slide 3: 输入/输出系统
控制方式：处理器管理输入/输出的机制
总线：数据传输
接口：总线和外部设备的连接
  总线由多个设备共享
  设备之间存在差异
设备：完成输入/输出任务
  完成数字信号到其它系统可识别信号的转换
  是多个学科的交叉和综合

## Slide 4: 接口的基本功能
提供主机识别（指定、找到）使用的I/O设备的支持
  为每个设备规定几个地址码或编号
建立主机和设备之间的控制与通信机制
  接收处理器（主设备）的命令，并提交给外部设备，同时，为主设备提供外部设备的状态
提供主机和设备之间信息交换过程中的数据缓冲机构
提供主机和设备之间信息交换过程中的其他特别需求支持
  屏蔽外部设备的差异

## Slide 5: 通用可编程接口电路
通用
  能有多种用法与入/出功能
可编程
  能通过指令指定接口的功能和运行控制参数
接口内部组成
  设备识别电路
  数据缓冲寄存器（输入/输出）
  控制寄存器
  状态寄存器
  中断电路
  其他电路

## Slide 6: 串行接口芯片8251
串行接口，可用于同步或异步传送
同步传送
  5~8位/字
  支持内同步或外同步
  自动插入同步字符
异步传送
  5~8位/字
  时钟：1、16或64倍波特率
  停止位：1、1.5或2位
  可检测假启动
  全双工
  双缓冲发送器和接受器
  可检测奇偶错、数据丢失错和帧错

## Slide 7: 串行通信
同步传送
  采用同步信号
    内同步：同步字符
    外同步：硬件同步信号
异步传送
  起始位、停止位
  波特率
全双工
  通信双方有各自的接收和发送部件，两条数据线

## Slide 8: 8251结构框图

## Slide 9: 串行传送中的有关概念
串行：
异步、同步：
单工，半双工，全双工：
停止位：
数据位：
起始位：
奇偶校验：
传送的波特率：
波特率因子：
数据采样：
0 0/1 0/1 0/1 … 0/1 0/1 0/1 1 1 1 0 0/1
起
始
位
奇偶
校验
位
（可有可无）
5～8位数据位（先送最低位）
LSB
MSB
空
闲
位
停止位
（1，11/2
或2位）
第n个字符（8～12位）
第n＋1
个字符
CPU
接口
接口
CPU
接口
CPU
终端
串行
并行
Notes: 1、异步串行方式的特点
所谓异步通信，是指数据传送以字符为单位，字符与字符间的传送是完全异步的，位与位之间的传送基本上是同步的。异步串行通信的特点可以概括为：
①以字符为单位传送信息。
②相邻两字符间的间隔是任意长。
③因为一个字符中的比特位长度有限，所以需要的接收时钟和发送时钟只要相近就可以。
④异步方式特点简单的说就是：字符间异步，字符内部各位同步。
2、异步串行方式的数据格式
异步串行通信的数据格式如图8-1所示，每个字符（每帧信息）由4个部分组成：
①1位起始位，规定为低电0；
②5～8位数据位，即要传送的有效信息；
③1位奇偶校验位；
④1～2位停止位，规定为高电平1。
3、同步串行方式的特点
所谓同步通信，是指数据传送是以数据块（一组字符）为单位，字符与字符之间、字符内部的位与位之间都同步。同步串行通信的特点可以概括为：
①以数据块为单位传送信息。
②在一个数据块（信息帧）内，字符与字符间无间隔。
③因为一次传输的数据块中包含的数据较多，所以接收时钟与发送进钟严格同步，通常要有同步时钟。
4、同步串行方式的数据格式
同步串行通信的数据格式如图8-2所示，每个数据块（信息帧）由3个部分组成：
①2个同步字符作为一个数据块(信息帧)的起始标志；
②n个连续传送的数据
③2个字节循环冗余校验码(CRC)
图二 同步串行数据格式

## Slide 10: 方式命令字的格式
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
S2 S1 EP PEN L2 L 1 B2 B1
同步方式及
同步字符
个数
×0：内同步
×1：外同步
0×：2个同
步字符
1×：1个同
步字符
停止位位数
00：不确定
01：1位
10：1.5位
11：2位
字符长度
00：5位
01：6位
10：7位
11：8位
奇偶校验
×0：无校验
01：奇校验
11：偶校验
工作方式及波特率因子
00：同步方式
01：异步×1
10：异步×16
11：异步×64
Y（同步）
N（异步）
D1D0=00?
8251A方式控制字格式

## Slide 11: 工作命令字的格式
发送允许
1，允许发送
0，屏蔽发送
数据终端准备好
  1。迫使DTR低电平
0，正常工作
接收允许
1，允许接收
0，屏蔽接收
发中止字符
  1。迫使TxD为低电平
  0，正常工作
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
EH IR RTS ER SBRK RxE DTR TxEN
搜索同步字符
1，启动搜索同步字符
0，不搜索同步字符
内部复位
1。内部软复位以便
重置方式控制字
0，正常工作
请求发送
1．使 RST低电平
0，正常工作
清除错误标志
1．使状态寄存器中的
PE、OE、FE清零
0，正常工作
操作控制字格式

## Slide 12: 接口状态寄存器的内容格式
状态字格式
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
DSR SYNDET FE OE PE TxE RxRDY TxRDY
数
传
机
就
绪
同步检出
格式错
溢出错
奇偶错
发送器空
接收准备好
发送准备好

## Slide 13: Intel 8251串行接口芯片
D7~D0 : I/O数据
CLK：主时钟
/RxC,RxD: 接收时钟、数据
/TxC,TxD: 发送时钟、数据
/WR、/RD: 写、读命令
/CS: 片选信号
C/ D：控制/ 数据信号
RESET：总清信号
RxRDY: 接收准备就绪
TxRDY: 发送准备就绪
TxEMPTY: 发送寄存器空
/DTR、/DSR：
/RTS、/CTS：
器件引脚图
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
14
13
16
15
C/D
RD
WR
CS
TxC
D4
D7
D6
D5
GND
RxD
D3
D2
RxRDY
D1
D0
Vcc(+5V)
RxC
DTR
RTS
DSR
CTS
RESET
CLK
TxD
TxE
SYN DET
TxRDY
8251A

## Slide 14: USB接口
用户不必再设置卡上、设备上的开关或跳线
不必打开机箱来安装新的输入输出设备
应该只需要一根电缆线就可以将所有设备连接起来
输入/输出设备应可以从电缆上得到电源
单台计算机最多可以连接127个设备
系统应能支持实时设备（声卡、电话）
可在计算机运行时安装设备
不必重新启动计算机
成本低

## Slide 15: USB线缆
由4根线组成，电源、地和双数据线。
同步传输方式

## Slide 16: USB结构
Root
Hub
主机
Hub B
Hub A
Device A
Device B
Device C

## Slide 17: USB接口工作原理
USB结构
  根HUB、层次结构
设备检测
  根HUB定时查询接口状态，若检测到有设备接入到接口上，则为该设备赋地址（7位）。设备初始地址为0，每个设备上应有ROM，保存设备参数。
识别设备类型后，由设备驱动程序管理和使用设备。
  操作系统支持
只有1个主设备，不需要仲裁，采用轮循方式，适合低速设备使用。
设备带宽为1.5MB/s。可适合一般的语音设备。
  V2.0 60MB/s
  V3.0 500MB/s

## Slide 18: USB帧
控制帧
  配置设备，对设备发出命令，查询设备状态
同步帧
  实时设备同步
块传送帧
  非实时设备的大量数据传送
中断帧
  发出中断帧，收集设备数据

## Slide 19: USB协议

## Slide 20: USB协议
每1ms，定时发出一个SOF包，进行时间同步（所有设备）。
协议包
  令牌包（SOF、IN、OUT、SETUP）
  数据包(Data)
  握手包(ACK、NAK、STALL)
  特别包
第1帧：根发出读命令（IN），包含有地址；设备返回数据包DATA(最多64位)，其中，SYN同步字段（8位）、PID为包类型（8位）、载荷(Playload)，和16位校验码；ACK为根接收到数据后返回给设备的确认包。
第3帧：往设备写数据。

## Slide 21: 接口
连接外部设备
  设备识别
  数据缓冲
  协议实现
  屏蔽差异
通过总线与主机进行通信

## Slide 22: 外部设备
输入/输出设备
外存储器
脱机输入/输出设备
主要完成人机交互
是电子、机械、光学、化学等多学科的交叉
Anyway, Anywhere, Anytime, Anyone
智能化

## Slide 23: 外部设备功能
完成数据的输入和/或输出
  信号转换
  数据采样
与接口进行连接
  接口信号，电平标准等
与主机进行通信
  通过总线进行
  速度
  控制方式

## Slide 24: 键盘
功能要求
  能完成字符的输入
设计要求
  完成功能
  稳定可靠

## Slide 25: 键盘运行原理
计算机的键盘，用于向主机内敲入字符、功能键、汉字等符号，通过逐次敲击键盘上不同的键来完成。被敲击的键将以一个特定的编码被表示并被存入计算机主机。故键盘的运行原理，是把敲击的键在键盘上的位置对应为一个编码。

## Slide 26: 键盘运行原理
把每个键在键盘上的位置对应为一个编码。
具体实现：是用行列扫描的方法，即把每个键分配在一个m 列* n 行矩阵的一个交叉点上，通过并行接口向n 行依次送出仅有一行为零、其余各行均为一的值，再用并行接口读入m 列上的取值。
当该值不为FFH （全1 码）时，表明有键按下，若该值仅含一位零，表明取值为0 的行、列的交叉点的键被按下，用一个对照表即可得到相应键的编码。
尚需解决如下的一些问题：键的抖动、多键同时按下、由哪个部件完成这些操作过程。

## Slide 27: 键盘的运行原理
并行接口送来 1 0 … 1 的 n 位数值到二极管的负极，并行接口接收 键盘线路 m 列送出的 m 位数据。当A键按下去后，5V电源送出经电阻、A键、二极管到 0 信号处的电流，从而在 第 2列产生 0 电平（红线所示），其他各列都给出高电平（黑线所示），故并行接口接收到的是 1 1 0 … 1 这样的 m 位数据
并行接口
并行接口
+5V
10K
0列
1列
m-1列
0行
1行
n-1行
键盘
键
.
.
.
.
.
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
…...
0
1
1
A键
1 1 0 1
...
1
1
0
...
。
1 1 0 1
...
二极管

## Slide 28: 键盘接口
采用串行口或者并行口
中断方式
总线
  USB
  慢速总线

## Slide 29: 鼠标
鼠标的产生
  图形界面的出现，需要鼠标来进行拖动等操作
鼠标的功能
  根据鼠标的移动，在屏幕上移动位置
  选中某个对象，进而执行某些操作
鼠标的种类
  机械式鼠标
  光电式鼠标
鼠标的接口
  串口、PS2接口、USB接口

## Slide 30: 鼠标的发明

## Slide 31: 鼠标的发明
道格拉斯·恩格尔巴特（Dr. Douglas C. Engelbart，1925年1月30日－2013年7月2日）
早在20世纪60年代初，他就发表了一篇名为“放大人类智力”(Augmenting the Human Intellect)的论文，提出了计算机是人类智力的“放大器”的观点。为此，他认为必须改善人机交互方式，发展交互式计算技术。1997年Turing奖获得者

## Slide 32: 机械式鼠标

## Slide 33: 机械式鼠标
鼠标内部有一个橡胶球，橡胶球紧贴着两个互相垂直的轴（X、Y轴），每个轴上有一个光栅轮，光栅轮两边对应着有发光二极管和光敏三极管。
鼠标在移动的时候，橡胶球便带动两个轴旋转，同时光栅轮也就开始旋转，光敏三极管在接收发光二极管发出的光时被光栅轮间断地阻挡，从而产生脉冲信号，通过鼠标内部的芯片处理之后被CPU接受。
脉冲信号的频率和数量，经过CPU计算后则表示为屏幕上的距离和速度。

## Slide 34: 智能输入设备
语音识别
手写体识别
印刷体识别

## Slide 35: 输出设备概述
点阵式输出设备（视觉）
  以点阵的组合来表示不同的形状
  提供每个点的存储输出属性
  点阵输出设备将点按属性规定的颜色和灰度输出
听觉
  音乐、语音合成
触觉
  可穿戴计算机

## Slide 36: 点阵输出设备
显示器
  CRT
  LCD
  PDP
打印机
  针式打印机
  激光打印机
  喷墨打印机

## Slide 37: 阴极射线管(CRT)显示器
成像原理
  通过电子束撞击荧光板上的荧光粉，发光产生亮点
组成
  电子枪、显示屏和偏转控制装置

## Slide 38: 阴极射线管（CRT）的构成

## Slide 39: CRT的几个概念
光栅扫描和随机扫描
  电子束从左到右，从上到下扫描整个屏幕
  只扫描需要显示的点
刷新和帧存储器
  为了得到稳定的图象，需要重复扫描整个屏幕
  为了重复扫描，需要存储图象信息。
分辨率和灰度级
  像素个数
  亮暗差别
图形和图像
  线条的有无表示
  自然景物、照片等

## Slide 40: CRT图形显示器
容量大的VRAM
存储点阵属性
分辨率：1024*768，真彩色1024*768*3Byte=2.3MB
高速总线
50场/秒，带宽为2.3*50MB/s=112.5MB/s
需要连接PCI总线
专用接口
分辨率更高的图形设备将采用专用接口

## Slide 41: 液晶显示器
显示原理
  利用液晶的光学特性
  平板后面设置光源
  通过液晶改变透射光的偏振性（从水平到垂直）
  电场控制
特点
  平板显示，不需要高压电，移动方便
  无辐射
  价格较高

## Slide 42: 液晶显示器

## Slide 43: 等离子显示器
成像原理
  利用惰性气体在一定电压作用下产生气体放电的特性
  产生紫外线，紫外线激发荧光粉发光
  在玻璃板之间隔开成象素，每个象素点内有惰性气体和三色荧光粉，用电极控制
特点
  易于实现大画面显示
  全色显示，色纯度与CRT相当
  视角达160度
  寿命长
  功耗大、成本高、对比度差。

## Slide 44: 激光打印机
输出原理
  利用激光束照射硒鼓，使之放电，不再吸附墨粉来产生打印的形状
输出过程
  硒鼓带电后吸附墨粉
  激光束使硒鼓表面被照射的部分放电，释放墨粉
  将墨粉压到纸上，并用高温烘烤，使之固化在打印纸上
  将硒鼓放电，清扫剩余墨粉

## Slide 45: 激光打印机组成

## Slide 46: 打印机
接口
  并行接口
总线
  慢速总线
协议

## Slide 47: 输入/输出设备
种类多样，功能繁杂，速度不一
满足计算机和外界进行信息交换的需要
人机交互的界面

## Slide 48: 关于课堂交流
月 日进行大实验交流和评分
各组准备PPT进行汇报
将本组完成情况讲清楚，尤其是特色部分
地点（以分组名单中的班号为准）
同小班上课教室

## Slide 49: 谢谢